| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӨРӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БӨРӨ KАЛАҺЫ KАЛА БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 452455, Бoрo, Интернациональ урамы, 116 тел. 3-47-75, факс 3-44-51 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 452455, Бирск, ул. Интернациональная, 116 тел. 3-47-75, факс 3-44-51 |
| --- | --- | --- |

| IV созыв | 58-е заседание |
| --- | --- |
| ҠАРАР | РЕШЕНИЕ |

Об утверждении  актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2018 год

В соответствии со статьей  6 Федерального закона от 27.07.2010 г.     № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения город Бирск от 13 марта 2017 года, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 13 марта 2017 года № 1,

Совет городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан  (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в разделе «ГП г.Бирск».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательному обнародованию.

Председатель Совета                                                          А.А. Плотников

г. Бирск

16 марта 2017 г.

№ 463.

|  | Приложение к Решению Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 16 марта 2017 г. № 463. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. «Функциональная структура теплоснабжения поселения»

Должен содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых предприятий и их взаимодействие при организации теплоснабжения на территории поселения, городского округа. В описании должны найти отражение:

а) эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

б) зоны действия производственных котельных;

в) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

1.а) Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

В городском поселении город Бирск  РБ  имеется одна теплоснабжающая и теплосетевая организация – ООО «Бирские тепловые сети». На 12 котельных предприятия производится тепловая  энергия, которая по  тепловым сетям протяженностью 42,2 км распределяется потребителям тепловой энергии имеющим договорные отношения с ООО «Бирские тепловые сети»  на отпуск тепловой энергии.

б) Эксплутационные зоны действия производственно- отопительных котельных ООО «Бирские тепловые сети»:

Котельные № 1,3,4,5,6,7,8,10,11  - зона действия г. Бирск

Котельная № 2 – г. Бирск с. Пономаревка

Котельная ПНИ – пос. Зеленый

В том числе:

Котельная № 1: промзона, район 165, 166 квартала, м-н Чкалова , у. Мира-Кирова, больничный городок, 80 квартал, район  МБОУ СОШ № 1 – типография и лале часть м-на центр, ГРОВД, нарсуд, ул. Фрунзе. Схема тепловых сетей котельной  № 17а 1 .

Котельная № 2 : здание общежития кирпичного завода в с. Пономаревка.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а 2.

Котельная № 3: часть м-на центр, ул. Чеверева,ул. Красноармейская 59-63,Интернациональная 32-40.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а 3.

Котельная № 4: м-н 160 квартал.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а 4.

Котельная № 5: район УГИС, пожарная часть , 180 квартал, м-н  «Северный», м-н 200 квартал ,124 квартал, ПЛ-31,ул. Интернациональная от74-159,м-н Детдом и ул. Кирова.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а 5.

Котельная № 6:  отопление и гвс городской бани.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а 6.

Котельная № 7: район БГСПА и ул. Мушникова, Вострецова.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а 7 .

Котельная № 8: здания Пенсионного фонда

Схема тепловых сетей котельной  № 17а- 8.

Котельная № 10: бывшая котельная  хлебоприемного предприятия  отапливает ж.д. ул. Цурюпы и Ленина .

Схема тепловых сетей котельной  № 17а- 10.

Котельная № 11: блочная котельная  для ж.д.  ул. 2-я Пятилетка и Красноармейская 70,72.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а -11.

Котельная ПНИ: объекты Психоневрологического интерната и четыре жилых дома.

Схема тепловых сетей котельной  № 17а -12.

1.б) Зоны действия  производственных котельных:

Предприятие ООО «Бирские тепловые сети» чисто производственных котельных  не имеет.

1.в) Зоны действия индивидуального теплоснабжения:

Подавляющая часть  населения  города, не подключенная  к централизованному источнику теплоснабжения,  имеет индивидуальное газовое отопление.

2. Описание функциональной  структуры теплоснабжения  городского поселения

Описание функциональной  структуры теплоснабжения  городского поселения город Бирск:

Котельные ООО «Бирские тепловые сети» находятся  в  ведении предприятия на правах концессии. Котельные чисто отопительные. Котельные № 1,2,3,4,5,7,8,10,11 работают  в отопительный сезон. Котельная № 6 -  работает круглогодично, т.к. предназначена чисто для нужд городской бани.  Районы действия котельных указаны в п.17а. Схемы тепловых сетей котельных представлены на схемах   17а-1  -  17а 12  в масштабе 1:4500 .

3. Источники тепловой энергии:

3.а. Структура основного оборудования.

Котельные ООО «Бирские тепловые сети» на 01.11.2012 года

| № | Котельная | Место расположения, адрес | Установленное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1-а Котельная № 1 | г. Бирск, ул. Мира, 135 | КВГМ-20 ДКВР-10/13 на вод.реж до 115 º С |
| 2. | Котельная № 2 | г. Бирск с. Пономаревка ул. Ленина , 37 | КСТГ-40 |
| 3. | Котельная № 3 | г. Бирск, ул. Ленина ,35 | ТВГ-1,5 |
| 4. | Котельная № 4 | г. Бирск, пер. Уфимский, 6 | ТВГ-1,5 АОГВ-46 Е-1,0/9,0 |
| 5. | Котельная № 5 | г. Бирск, ул. Гагарина, 113 | ГМ-50-14 ДЕ-16-14 KUH 8000 KUH 4000 |
| 6. | Котельная № 6 | г. Бирск, ул. Мира, 131-б | Д721Г |
| 7. | Котельная № 7 | г. Бирск, ул. Интернациональная ,10-а | ТВГ-1,5 |
| 8. | Котельная № 8 | г. Бирск, ул. Мира , 69 | Микро-100 |
| 9. | Котельная № 10 | г. Бирск, ул. Цурюпы, 45 | КВЗ-ГН-2 |
| 10. | Котельная ПНИ | п. Зеленый, ул. Ленина, 26 | КВГ-250 |
| 12. 11 11 | Котельная № 11 | г. Бирск, ул. 2-я Пятилетка, 3а/1 | RS-A-250 |

3.б. Параметры   установленной тепловой мощности  теплофикационного оборудования  и теплофикационной  установки :

Котельные

|  | №1 | №1-а | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №10 | ПНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произ. Г/кал/час | 27,0 | 40,0 | 0,07 | 6,0 | 7,45 | 85,8 | 1,46 | 4,5 | 0,172 | 2,0 | 0,88 |
| Марка котлов | ДКВР-10/13 режиме | КВГМ-20 | КСТГ-40 | ТВГ-1,5 | ТВГ-1,5 АОГВ-46 Е-1,0/0,9 | ГМ-50 ДЕ-16 KUH-8000 KUH-4000 | Д721Г | ТВГ-1,5 | Микро-100 | КВЗ-ГМ-2 | КВГ-250 |
| Кол-во | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3+5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Когенерацион. Установки | Cento-180 |  |  |  |  | Cento-180 |  |  |  |  |  |
| К-во | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Подогреватели сетевой воды |  |  |  |  |  | ОСТ-34-588-68 05ОСТ-34-577-68 |  |  |  |  |  |
| К-во |  |  |  |  |  | 16/8 |  |  |  |  |  |
| Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода | вода пар | вода пар | вода | вода | вода | вода |
| Параметры теплоносителя | 130-70 | 130-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 130-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Основное топливо | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Резервное топливо | мазут | мазут | нет | мазут | мазут | мазут | нет | мазут | нет | нет | уголь |
| Аварийное топливо | мазут | мазут | нет | мазут | мазут | мазут | нет | мазут | нет | нет | уголь |
| ХВО | II-ст. Na-кат. | II-ст. Na-кат. | ИОМС | ИОМС | ИОМС | II-ст. Na-к Деаэр | II-ст. Na-кат. | ИОМС. | ИОМС. | ИОМС | ИОМС |
| Дымовая труба | H=45м D устья=1,5м кирпичн. | H=60м 2,1м Ж/б | Под правила не попадает | H=32м D= 1,0м метал. | H=35м D=1,2м метал. H=15м D=0,63м | H=90м D= 4,2м Ж/б | H=31,82м метал. D=0,4м | H=35 м D=1,2 м метал. | Под правила не попадает | H=32 0,4м метал. | H= 32 0,4м метал. |
| Категория котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория потребителей тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.в. Ограничения  тепловой  мощности  теплофикационного оборудования  и теплофикационной установки

Ограничений тепловой  мощности – нет.

Параметры  располагаемой тепловой мощности: располагаемая тепловая мощность  равна установленной

| № | Котельная | Уст. мощ. Гк/ч | Температура на входе в котел | Температура на выходе из котла, т/о | Расчетный темпера турный график | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1-а | 40,0 | 70º С | 130º С | 130 - 70º С |  |
| 2. | Котельная № 1 | 27,0 | 70º С | 130º С |  |  |
| 3. | Котельная № 2 | 0,07 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 4. | Котельная № 3 | 6,0 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 5. | Котельная № 4 | 6,73 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 6. | Котельная № 5 | 83,9 | 70º С | 130º С | 130 - 70º С | При наличии паропрово да возможен отпуск пара до Р 14 кгс/см2 |
| 7. | Котельная № 6 | 1,46 |  |  | на нужды гвс бани |  |
| 8. | Котельная № 7 | 4,5 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 9. | Котельная № 8 | 0,172 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 10. | Котельная № 10 | 2,0 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 11. | Котельная ПНИ | 0,43 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |
| 12. | Котельная № 11 | 0,88 | 70º С | 95º С | 95 - 70º С |  |

Котлы (количество)

| № п/п | модель | Прозводи тельность т/час,Гкал/час | № кот. где уста новлен | Рабочая среда | Давление кгс/см2 | Темпера тура | Рег. № | З-д изгот. | Год изгот. | Год ввода в экспл. | Расчетный срок службы | Дата ТО и ГИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДКВР-10/13 водогрейный | 9,0 Гкал/час | 1 | вода | 9,0 кгс/см2 | 115ºС | 55050 | Бийский кот. з-д | 07.1971 | 1973 | 20 | 10.07. 2012 г |
| 2. | ДКВР-10/13 водогрейный | 9,0 Гкал/час | 1 | вода | 9,0 кгс/см2 | 115ºС | 35051 | « | 08.1971 | 1973 | 20 | 2.06.. 2012 г |
| 3. | ДКВР-10/13 водогрейный | 9,0 Гкал/час | 1 | вода | 9,0 кгс/см2 | 115ºС | 55052 | « | 08.1971 | 1974 | 20 | 3.08. 2012 г |
| 4. | КВГМ-20 | 20,0 Гкал/час | 1-а | вода | 25,0 кгс/см2 | 130ºС | 74301 | Дорогобужский кот.з-д | 02.1986 | 1990 | 20 | 10.07. 2012 г |
| 5. | КВГМ-20 | 20,0 | 1-а | вода | 25,0 кгс/см2 | 130ºС | 74302 | « | 01.1987 | 1990 | 20 | 10.07 2012 г |
| 6. | КСТГ-40 | 007 Гкал/час | 2 | вода | 0,6 кгс/см2 | 95 ºС |  | ООО «Газ строй» | 2005 | 2005 | 10 |  |
| 7. | КСТГ-40 | 0,07 Гкал/час | 2 | вода | 0,6 кгс/см2 | 95 ºС |  | ООО «Газ строй» | 2005 | 2005 | 10 |  |
| 8. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 3 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 221/95 | Туймаз. | 05.1983 | 1997 | 20 | 20.07. 2012 г |
| 9. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 3 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 222/95 | « | 11.1982 | 1996 | 20 | 20.07 2012 г |
| 10. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 3 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 223/95 | « | 01.1983 | 1996 | 20 | 20.07. 2012 г |
| 11. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 3 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 224/95 | « | 12.1983 | 1998 | 20 | 20.07. 2012 г |
| 12. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 4 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 251 | « | 11.1982 | 1991 | 20 | 27.07. 2012 г |
| 13. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 4 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 252 | « | 12.1983 | 1991 | 20 | 15.08. 2012 г |
| 14. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 4 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 253 | « | 05.1983 | 1995 | 20 | 29.05. 2012 г |
| 15. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 4 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 254 | « | 06.1982 | 1995 | 20 | 29.06. 2012 г |
| 16. | АОГВ-46 | 0,08 Гкал/час | 4 | вода | 0,6МПа | 95 ºС | 904 | ООО Техногаз г. Октябрьский | 2000 | 2001 | 10 |  |
| 17. | АОГВ-46 | 0,08 Гкал/час | 4 | вода | 0,6МПа | 95 ºС | 988 | ООО Техногаз г. Октябрьский | 2000 | 2001 | 10 |  |
| 18. | ГМ-50-14 | 32.5 Гкал/час | 5 | пар | 14 кгс/см2 | 194ºС | 69967 | Белгород кий кот.з | 1982 | 1983 | 20 | 20.03.2009 г |
| 19. | ДЕ-16-14 | 20.8 Гкал/час | 5 | пар | 14 кгс/см2 | 194ºС | 74823 | Белгородский кот.з | 1986 | 1987 | 20 | 19.02. 2009 г |
| 20. | ДЕ-16-14 | 20.8 Гкал/час | 5 | пар | 14 кгс/см2 | 194ºС | 76805 | Белгородский кот.з | 1988 | 2004 | 20 | 15.03 2009 г |
| 21. | Д721Г | 0,49 Гкал/час | 6 | пар | 0,07 | 99,1 ºС | 61 | ООО «Эл ПМаш» | 2000 | 2002 | 10 |  |
| 22. | Д721Г | 0,49 Гкал/час | 6 | пар | 0,07 | 99,1ºС | 65 | ООО «Эл Промышл Маш» | 2000 | 2002 | 10 |  |
| 23. | Д721Г | 0,49 Гкал/час | 6 | пар | 0,07 | 99,1ºС | 64 | ООО «Эл Промышл Маш» | 2000 | 2002 | 10 |  |
| 24. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 7 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 225 | Туймазин ское МПТС | 01.1983 | 1996 | 20 | 25.08. 2012г |
| 25. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 7 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 211 | Туймазин ское МПТС | 03.1984 | 1997 | 20 | 20.07. 2012 г |
| 26. | ТВГ-1,5 | 1,5 Гкал/час | 7 | вода | 4-8 кгс/см2 | 95 ºС | 212 | Туймазин ское МПТС | 03. 1984 г | 1998 | 20 | 29.06. 2012 г |
| 27. | Микро-100 | 0,086 Гкал/час | 8 | вода | 0,3 МПа | 95 ºС |  |  | 2002 | 2002 | 10 |  |
| 28. | Микро-100 | 0,086 Гкал/час | 8 | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  | 2002 | 2002 | 10 |  |
| 29. | КВГ-ГН-2 | 1,0 Гкал/час | 10 | пар | 0,3 МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 30. | КВГ-ГН-2 | 1,0 Гкал/час | 10 | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 31. | RS-A-250 | 0,215 Гкал/час | 11 | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 32. | RS-A-250 | 0,215 Гкал/час | 11 | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 33. | КВГ-250 | 0,44Гкал/час | ПНИ | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 34. | КВГ-250 | 0,44Гкал/час | ПНИ | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 35. | КВГ-250 | 0,44Гкал/час | ПНИ | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 36. | КВГ-250 | 0,44Гкал/час | ПНИ | вода | 0,3МПа | 95 ºС |  |  |  |  | 10 |  |
| 37. | KUH-8000 | 8 МВт | 5 | вода | 1,2 Мпа | 130 ºС | 77841 | PolyCompa.s. Чешс р-ка | 2012 | 2011 | 10 |  |
| 38. | KUH-8000 | 8 МВт | 5 | вода | 1,2 Мпа | 130 ºС | 77842 | PolyCompa.s. Чешс р-ка | 2012 | 2011 | 10 |  |
| 39. | KUH-8000 | 8 МВт | 5 | вода | 1,2 Мпа | 130 ºС | 77843 | PolyCompa.s. Чешс р-ка | 2012 | 2011 | 10 |  |
| 40. | KUH-8000 | 8 МВт | 5 | вода | 1,2 Мпа | 130 ºС | 77844 | PolyCompa.s. Чешс р-ка | 2012 | 2011 | 10 |  |
| 41. | KUH-4000 | 4МВт | 5 | вода | 1,2 Мпа | 130 ºС | 77840 | PolyCompa.s. Чешс р-ка | 2012 | 2011 | 10 |  |

3.г. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя  на собственные и хозяйственные  нужды и параметры тепловой мощности  нетто:

Параметры тепловой мощности нетто:

|  |  | Подключенная | Потери | Потери | Отпуск | % | с.н. | Выработка | Общий расход | Расход на хоз. бытовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные | нагрузка | % | Гкал | Гкал/час | с. н. | Гкал | Гкал/ч | воды м3/год ( за 2011 год) | Нужды м3/год |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТТО |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Котельная № 1 | 25,389 | 8,43 | 2,511 | 27,9 | 0,9 | 0,2534 | 28,1534 |  |  |
| Котельная № 2 | 0,072 | 8,43 | 0,007 | 0,0791 | 0,9 | 0,0007 | 0,07984 |  |  |
| Котельная № 3 | 3,1685 | 8,43 | 0,313 | 3,4819 | 0,9 | 0,0316 | 3,51349 |  |  |
| Котельная № 4 | 1,9296 | 8,43 | 0,191 | 2,1204 | 0,9 | 0,0193 | 2,1397 |  |  |
| Котельная № 5 | 27,974 | 8,43 | 2,767 | 30,741 | 0,9 | 0,2792 | 31,0198 |  |  |
| Котельная № 6 | 0,84 | 8,43 | 0,083 | 0,9231 | 0,9 | 0,0084 | 0,93146 |  |  |
| Котельная № 7 | 2,4184 | 8,43 | 0,239 | 2,6576 | 0,9 | 0,0241 | 2,68172 |  |  |
| Котельная № 8 | 0,0744 | 8,43 | 0,007 | 0,0818 | 0,9 | 0,0007 | 0,0825 |  |  |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 0,2561 | 8,43 | 0,025 | 0,2814 | 0,9 | 0,0026 | 0,28398 |  |  |
| Котельная № 11 | 0,2440 | 8,43 | 0,024 | 0,2681 | 0,9 | 0,0024 | 0,27057 |  |  |
| Котельная ПНИ | 0,407 | 8,43 | 0,04 | 0,4473 | 0,9 | 0,0041 | 0,45131 |  |  |
| ИТОГО: |  | 62,773 | 8,43 | 6,208 | 68,981 | 0,9 | 0,6265 | 69,6078 | 68350 | 2400 (3,5 %) |

Параметры  теплоносителя:

Всего на балансе ООО БТС 42,2 км   тепловых сетей

| Источник, т/с | №1 и №1-а | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №10 | № 11 | ПНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид, т/с | водяная | водяная | водяная | водяная | водяная паровая | водяная паровая | водяная | водяная | водяная | водяная | водяная |
| Протяженность, т/с | 18,74 | - | 3,02 | 2,01 | 5,76 | - | 1,53 | - | 0,5 | 0,58 | 0,42 |
| Объем, т/с | 1804 |  | 149 | 85,18 | 1765,5 |  | 106,15 |  | 10,4 | 11,72 | 26,8 |
| Параметры Δ Н | 7,0-4,0 | 3,8-2,1 | 5,2-3,6 | 5,5-4,0 | 8,0-4,0 | 3,8-2,1 | 3,8-2,1 | 3,8-2,1 | 3,8-2,1 | 2,0-1,0 | 3,8-2,1 |
| Температура | 130-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 130-70 | 95-70 112 (пар) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Расчетный срок службы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
| Испытания на расчетную температуру 1 раз в 5 лет | 2008 г |  | 2008 г | 2008 г | 2008 г | 2008 г | 2008 г |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды расчетный | 470 | 3 | 140 | 86 | 517 |  | 107 | 3 | 11 | 16 | 18 |
| Расход сетевой воды фактический | 860 |  | 153 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |
| Расход воды на подпитку расчетный 0,25 % | 4,5 | 0,0075 | 0,37 | 0,21 | 4,41 |  | 0,26 | 0,0075 | 0,026 | 0,04 | 0,045 |
| Расход на подпитку факт | 2,42 |  | 0,25 | 0,22 | 2,38 |  | 0,21 |  | 0,01 | 0,021 | 0,0042 |

3.д. Схемы выдачи тепловой мощности.

Схема выдачи тепловой мощности – тепловая энергия отпускается  собственными котельными, передается собственными тепловыми сетями  непосредственно потребителям тепловой энергии по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Покупной  тепловой энергии нет.

На котельных № 1-а и 5 установлены когенерационные установки, вырабатывающие электроэнергию на собственные нужды котельных.

Процентное соотношение  выработки  КУ -  54,4  %    на т/э  и

45,5  %   – на э/э

3.е. Регулирование отпуска  тепловой энергии  от  источников  тепловой энергии, в том числе  обоснование выбора  графика  изменения температур теплоносителя.

Регулирование подачи  тепловой энергии потребителям тепловой энергии  производится по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Выбор графика работы котельной производится в зависимости от возможностей установленного оборудования по  величине  подключенной нагрузки и пропускной способности трубопроводов  тепловых сетей.

3.ж. Среднегодовая загрузка оборудования (котлов):

| №. | Наименование | Ед. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 1 |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 3.1. | паровых котлов | « | - | - | - |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 4.1. | паровых |  |  |  |  |
| 4.2. | водогрейных |  | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5376 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (ДКВР-10/13) | « | 340 | 3400 | 3100 |
| 5.2. | котел № 2 (ДКВР-10/13) | « | 1406 | 2400 | 1000 |
| 5.3. | котел № 3 (ДКВР-10/13) | « | 3106 | 1300 | 2500 |
| 5,4. | котел № 1 (КВГМ-20) | « | 960 | 520 | 2600 |
| 5,5. | котел № 2 (КВГМ-20) | « | 2960 | 2450 | 300 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 53162,2 | 54700 | 54700 |
| 6.1. | котел № 1 (ДКВР-10/13) | « | 3812,2 | 10860 | 10120 |
| 6.2. | котел № 2 (ДКВР-10/13) | « | 15970 | 12400 | 7310 |
| 6.3. | котел № 3 (ДКВР-10/13) | « | 14030 | 16170 | 17300 |
| 6.4. | котел № 1 (КВГМ-20) | « | 15450 | 9220 | 14960 |
| 6.5. | котел № 2 (КВГМ-20) | « | 3900 | 6050 | 5010 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе: | Гкал/ч | 28,5 | 28,68 | 28,68 |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов Котельная № 1 / котельная № 1-а | % | 92,39 | 92,39 | 92,39 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 2 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.1. | паровых котлов | « |  |  |  |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе : | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 4.1. | паровых | « | - | - | - |
| 4.2. | водогрейных | « | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5352 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (КСТГ-40) | « | 2600 | 2600 | 2600 |
| 5.2. | котел № 2 (КСТГ-40) | « | 3300 | 3300 | 3300 |
| 5.3. | котел № | « |  |  |  |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 143 | 155 | 155 |
| 6.1. | котел № 1 (КСТГ-40) | « | 60 | 70 | 70 |
| 6.2. | котел № 2 (КСТГ-40) | « | 83 | 85 | 85 |
| 6.3. | котел № | « |  |  |  |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
|  | котел № 4 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 3 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.1. | паровых котлов | « |  |  |  |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 4.1. | паровых |  |  |  | - |
| 4.2. | водогрейных |  | 4 | 4 | 4 |
|  | бытовых |  |  |  |  |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5376 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (марка) ТВГ-1,5 | « | 2310 | 2000 | 2200 |
| 5.2. | котел № 2 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1515 | 1700 | 1300 |
| 5.3. | котел № 3 (марка) ТВГ-1,5 | « | 2390 | 2400 | 1900 |
|  | котел № 4 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1330 | 1600 | 1700 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего в том числе: | Гкал | 7757,2 | 7800 | 7800 |
| 6.1. | котел № 1 (марка) ТВГ-1,5 | « | 2131,2 | 2300 | 2300 |
| 6.2. | котел № 2 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1686 | 1500 | 1500 |
| 6.3. | котел № 3 (марка) ТВГ-1,5 | « | 2510 | 2200 | 2200 |
|  | котел № 4 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1430 | 1800 | 1800 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,52 | 3,38 | 3,38 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
|  | котел № 4 (марка) | « |  |  |  |
|  | котел № 5 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 87,24 | 87,24 | 87,24 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 4 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
| 3.1. | паровых котлов | « |  |  |  |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3.3. | АОГВ-46 (горячее водоснабжение роддома) | « | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | 4+2 быт. | 4+2 быт. | 4+2 быт. |
| 4.1. | паровых |  |  |  | - |
| 4.2. | водогрейных |  | 4 | 4 | 4 |
|  | бытовых |  | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5376 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1260 | 500 | 1300 |
| 5.2. | котел № 2 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1790 | 1300 | 500 |
| 5.3. | котел № 3 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1160 | 1600 | 2600 |
|  | котел № 4 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1380 | 2350 | 1400 |
|  | котел № 5 (марка) | « |  |  |  |
|  | котел № 6 (марка) АОГВ-46 | « | 8760 | 6600 | 8760 |
|  | котел № 7 (марка) АОГВ-46 | « | 6600 | 8760 | 6600 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 5327,6 | 5100 | 5100 |
| 6.1. | котел № 1 (марка) ТВГ-1,5 | « | 960 | 620 | 1040 |
| 6.2. | котел № 2 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1512,7 | 1040 | 480 |
| 6.3. | котел № 3 (марка) ТВГ-1,5 | « | 817,6 | 1140 | 1520 |
|  | котел № 4 (марка) ТВГ-1,5 | « | 1338 | 1600 | 1360 |
|  | котел № 6 (марка) АОГВ-46 | « | 400 | 300 | 400 |
|  | котел № 7 (марка) АОГВ-46 | « | 300 | 400 | 300 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе : | Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
|  | котел № 4 (марка) | « |  |  |  |
|  | котел № 5 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 86,34 | 86,34 | 86,34 |
| 9. | Объем отпуска тепловой энергии на г.в.с. | Гкал/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 5 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 3.1. | паровых котлов | « | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 3.2. | водогрейных котлов | « |  |  |  |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | 4 | 4 | 4 |
| 4.1. | паровых |  | 4 | 4 | 4 |
| 4.2. | водогрейных |  |  |  |  |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5376 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел KUH 8000 | « | 1900 | 1700 | 1300 |
| 5.2. | котел KUH 8000 | « | 1300 | 1300 | 1540 |
| 5.3. | котел KUH 8000 | « | 1980 | 1700 | 1300 |
| 5.4. | котел KUH 8000 | « | 1300 | 1300 | 1540 |
| 5.5. | котел KUH 4000 | « | 1000 | 900 | 800 |
| 5.6. | котел № 3 (марка) ДЕ-16-14 | « | 500 | 400 | 300 |
| 5.7. | котел № 4 (марка) ДЕ-16-14 | « | 30 | 200 | 200 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего в том числе: | Гкал | 48963,0 | 46445 | 46445 |
| 6.1. | котел KUH 8000 | « | 12000 | 11195 | 8450 |
| 6.2. | котел KUH 8000 | « | 9100 | 9450 | 12310 |
| 6.3. | котел KUH 8000 | « | 12658 | 12050 | 8450 |
| 6.4. | котел KUH 8000 | « | 9100 | 9450 | 13090 |
| 6.5. | котел KUH 4000 | « | 3000 | 2800 | 2500 |
| 6.6. | котел № 3 (марка) ДЕ-16-14 | « | 400 | 900 | 200 |
| 6.7. | котел № 4 (марка) ДЕ-16-14 | « | 305 | 600 | 1445 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе : | Гкал/ч | 20,7 | 21,98 | 21,98 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
| 7.4. | котел № 4 ( марка ) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 92,19 | 92,19 | 92,19 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 6 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 3.1. | паровых котлов | « | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 3.2. | водогрейных котлов | « |  |  |  |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 4.1. | паровых |  | 3 | 3 | 3 |
| 4.2. | водогрейных |  |  |  |  |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 3456 | 3456 | 3456 |
| 5.1. | котел № 1 (марка) Д-721 Г | « | 1100 | 1256 | 1140 |
| 5.2. | котел № 2 (марка) Д-721 - Г | « | 1100 | 1100 | 1300 |
| 5.3. | котел № 3 (марка) Д - 721 Г | « | 1256 | 1140 | 1256 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего в том числе: | Гкал | 559,6 | 1100 | 1100 |
| 6.1. | котел № 1 (марка) Д-721 Г | « | 180 | 400 | 300 |
| 6.2. | котел № 2 (марка) Д-721 - Г | « | 180 | 380 | 400 |
| 6.3. | котел № 3 (марка) Д - 721 Г | « | 199,6 | 320 | 400 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе : | Гкал/ч | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 7 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3.1. | паровых котлов | « |  |  |  |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе : | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 4.1. | паровых |  | - | - | - |
| 4.2. | водогрейных |  | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5376 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (ТВГ-1,5) | « | 2876 | 1600 | 1636 |
| 5.2. | котел № 2 (ТВГ-1,5) | « | 1600 | 1900 | 2500 |
| 5.3. | котел № 3 (ТВГ-1,5) | « | 1900 | 2636 | 2000 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 5303,8 | 4980 | 4980 |
| 6.1. | котел № 1 (ТВГ-1,5) | « | 2051,8 | 1380 | 1600 |
| 6.2. | котел № 2 (ТВГ-1,5) | « | 1510 | 1600 | 1700 |
| 6.3. | котел № 3 (ТВГ-1,5) | « | 1742 | 2000 | 1680 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе: | Гкал/ч | 2,42 | 2,69 | 2,69 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 7.3. | котел № 3 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 10 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего , в том числе | Гкал/час | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.1. | паровых котлов | « |  |  |  |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 4.1. | паровых |  |  |  |  |
| 4.2. | водогрейных |  | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | 5136 | 5136 | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (марка) КВЗ-ГН-2 | « | 2200 | 3000 | 2200 |
| 5.2. | котел № 2 (марка) КВЗ-ГН-2 | « | 2936 | 2200 | 3000 |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего в том числе : | Гкал | 739,5 | 700 | 700 |
| 6.1. | котел № 1 (марка) КВЗ-ГН-2 | « | 333,9 | 300 | 400 |
| 6.2. | котел № 2 (марка) КВЗ-ГН-2 | « | 405,6 | 400 | 300 |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,33 | 0,27 | 0,27 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « |  |  |  |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « |  |  |  |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 87,28 | 87,28 | 87,28 |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 88,97 | 88,97 | 88,97 |
| 9. | Объем отпуска тепловой энергии на г.в.с. | Гкал/час | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | КОТЕЛЬНАЯ № 11 |  |  |  |  |
| 3. | Установленная мощность котельной, всего, в том числе | Гкал/час | - | - | 0,43 |
| 3.1. | паровых котлов | « | - | - |  |
| 3.2. | водогрейных котлов | « | - | - | 0,43 |
|  |  |  | - | - |  |
| 4. | Количество котлов, всего, в том числе: | шт. | - | - | 2 |
| 4.1. | паровых |  | - | - |  |
| 4.2. | водогрейных | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | ч. | - | - | 5136 |
| 5.1. | котел № 1 (марка) RS-A-250 | « | - | - | 300 |
| 5.2. | котел № 2 (марка) RS-A-250 | « | - | - | 5130 |
|  |  |  | - | - |  |
| 6. | Выработка тепловой энергии, всего в том числе: | Гкал | - | - | 960 |
| 6.1. | котел № 1 (марка) КВЗ-ГН-2 | « | - | - | 80 |
| 6.2. | котел № 2 (марка) КВЗ-ГН-2 | « | - | - | 880 |
|  |  |  | - | - |  |
| 7. | Фактическая нагрузка котельной, всего, в том числе : | Гкал/ч | - | - | 0,43 |
| 7.1. | котел № 1 (марка) | « | - | - | 0,22 |
| 7.2. | котел № 2 (марка) | « | - | - | 0,22 |
| 8. | Средневзвешенный к.п.д. котлов | % | 91,5 | 91,5 | 91,5 |

3.з. Способы учета тепла отпущенного в тепловые сети.

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети,  можно определить по тепловым счетчикам, установленным на

| № | Наименование | Тип счетчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | СТУ-1 |  |
| 2. | Котельная № 1-а |  |  |
| 3. | Котельная № 2 |  |  |
| 4. | Котельная № 3 |  |  |
| 5. | Котельная № 4 |  |  |
| 6. | Котельная № 5 | СТУ-1 |  |
| 7. | Котельная № 6 |  |  |
| 8. | Котельная № 7 |  |  |
| 9. | Котельная № 8 |  |  |
| 10. | Котельная № 10 |  |  |
| 11. | Котельная № 11 | ТЭМ-106 |  |
| 12. | Котельная № 12 |  |  |
| 13. | Котельная ПНИ |  |  |

Приборы, установленные на выходе из котельных, не являются коммерческими.

Перечень теплосчетчиков, установленных у потребителей тепловой энергии: Таблица 19.1

| № | Объект | Тип счетчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д/сад № 1 | 5 СТУ-1 |  |
| 2 | Д/сад № 7 8 Марта, 26а | 1 ТСРВ-031 |  |
| 3 | Д/сад № 8 Коммунистическая, 88 | 1 ТСРВ-031 |  |
| 4 | Д/с № 9 Салавата, 21 | 5 ТСРВ-032 |  |
| 5 | Д/сад № 10 8 Марта, 14 | 1 Взлет ТСР |  |
| 6 | Д/сад № 11 Ленина, 58 | 1 СТУ-1 |  |
| 7 | Д/с № 12 Интернациональная, 112 | 5 СТУ-1 |  |
| 8 | Д/сад № 13 Интернациональная, 14 а | 7 ТСРВ-031 |  |
| 9 | Д/сад № 15 Интернациональная, 114а | 5 ТСРВ-031 |  |
| 10 | Д/сад № 16 Интернациональная, 120 г | 5 СТУ-1 |  |
| 11 | Д/с № 17 Вострецова, 25 | 7 ТСРВ-032 |  |
| 12 | С/школа № 1 | 1 СТУ-1 |  |
| 13 | С/школа № 3 Ленина, 30 | 3 ТСРВ-031 |  |
| 14 | Филиал с/ш № 3 Ленина, 30 | 3 ТСРВ-031 |  |
| 15 | С/школа № 4 Мира, 124 | 1 ТСРВ-031 |  |
| 16 | Филиал с/ш № 4 Мира, 124 | 1 ТСРВ-031 |  |
| 17 | Мастерская с/ш № 4 Мира, 124 | 1 СТУ-1 |  |
| 18 | Лицей (с\ш 5) Интернациональная, 1 | 7 ТСРВ-031 |  |
| 19 | С/школа № 7 Пролетарская, 140 | 5 СТУ-1 |  |
| 20 | С/школа № 8 Коммунистическая, 97 | 1 ТСРВ-032 |  |
| 21 | С/школа № 9 Овчинникова, 48 | 5 СТУ-1 |  |
| 22 | С/школа № 10 Интернациональная, 74 в | 5 СТУ-1 |  |
| 23 | ДЮСШ «Юность» Мира, 124 | 1 ТСРВ-031 |  |
| 24 | Детский дом Интернациональная, 74 а | 5 СТУ-1 |  |
| 25 | БГСПА (гл.корпус) Интернациональная, 10 | 7 ТСРВ-032 |  |
| 26 | БГСПА (физмат-биоф) Интернациональная, 10 | 7 СТУ-1 |  |
| 27 | БГСПА (общ. №1) Интернациональная, 10 | 7 ТСРВ-032 |  |
| 28 | БГСПА (общ. №2) Коммунаров, 1 | 7 ТСРВ-032 |  |
| 29 | БГСПА (Франц.) Ленина, 44 | 1 ТСРВ-032 |  |
| 30 | БГСПА (общ.№ 3,4,5) Кирова | 1 СТУ-1 |  |
| 31 | БГСПА (Анл.отд.) Коммунистическая, 58 | 1 ТСРВ-032 |  |
| 32 | БГСПА (библиот.) Ленина, 35 | 3 ТСРВ-032 |  |
| 33 | БГСПА (Пед. Дет.) Корочкина, 4 | 1 СТУ-1 |  |
| 34 | ДОСААФ Бурновская | 1 СТУ-1 |  |
| 35 | Школа-интернат Мира, 150 | 1 СТУ-1 |  |
| 36 | УГАЭС Интернациональная, 124 д | 5 СТУ-1 |  |
| 37 | Кооп.тех. Кирова, 20 | 1 СТУ-1 |  |
| 38 | Общ.кооп.тех. Кирова, 20 а | 1 СТУ-1 |  |
| 39 | ПЛ-31 Чеверева, 143 | 5 СТУ-1 |  |
| 40 | Фарм.колледж Интернациональная, 98 | 5 СТУ-1 |  |
| 41 | Филиал Фарм.колледж 1 Мира | СТУ-1 |  |
| 42 | Филиал Фарм.колледж 2 Мира | 1 СТУ-1 |  |
| 43 | Общ.фарм. Пролетарская, 132 | 5 СТУ-1 |  |
| 44 | Бирский МУЭС Октябрьская пл., 3 | 3 ВКТ-7 |  |
| 45 | АТС-2 Октябрьская пл., 3 | 3 ВКТ-7 |  |
| 46 | АТС-3 Интернациональная, 119 а | 5 ВКТ-7 |  |
| 47 | МУЭС гараж Бурновская, 10 | 1 ВКТ-7 |  |
| 48 | МУЭС склад Бурновская,10 | 1 ВКТ-7 |  |
| 49 | Винтажный год «Оазис» Мира, 157 | 1 КМ-5 |  |
| 50 | Гостиница Интернациональная, 82 | 5 ТСРВ-032 |  |
| 51 | РКЦ (адм. здание) Интернациональная, 157 б | 5 СТУ-1 |  |
| 52 | РКЦ (гараж) Интернациональная, 157 б | 5 СТУ-1 |  |
| 53 | МНС Мира, 66 | 1 Взлет ТСР |  |
| 54 | Дом ветеран Пролетарская, 113 | 5 СТУ-1 |  |
| 55 | ЦРБ Коммунистическая, 120 | 1 СТУ-1 |  |
| 56 | Типография Ленина, 56 | 1 ТСРВ-031 |  |
| 57 | Эл.сети Кольцевая, 2 | 5 СТУ-1 |  |
| 58 | Продлайнер | 5 СТУ-1 |  |
| 59 | ТЦ «Юрюзань» Мира | 1 СТУ-1 |  |
| 60 | Гараж СВК 8 Марта, 9 | 1 КМ-5 |  |
| 61 | Нарсуд Коммунистическая, 29 | 3 DIO-99 |  |
| 62 | Туберкулезный дисп. Фрунзе, 102 | 1 СТУ-1 |  |
| 63 | Магазин «Магнит» Ленина, 37 | 1 ВКТ-7 |  |
| 64 | Упр.соц.защиты Интернациональная, 16 | 1 ВКТ-7 |  |
| 65 | РМЦ резерв Бурновская, 8 | 1 ВКТ-7 |  |
| 66 | РДК «Радуга» | 1 СТУ-1 |  |
| 67 | ГДК | 1 СТУ-1 |  |
| 68 | Казначейство Мира, 15 | 3 СТУ-1 |  |
| 69 | Бирская прокуратура | 3 ТСРВ-034 |  |
| 70 | Отдел статистики | 5 ВКТ-7 |  |
| 71 | ООО «Виктория» | 1 СТУ-1 |  |
| 72 | «Адреналин» Пролетарская, 111 б | 5 СТУ-1 |  |
| 73 | ПНИ (административное здание) | ВКТ-7 |  |
| 74 | ПНИ (столовая) | ВКТ-7 |  |
| 75 | ПНИ (банно-прачечная) | ВКТ-7 |  |
| 76 | ПНИ (гараж) | ВКТ-7 |  |
| 77 | ПНИ (корпус № 1) | ВКТ-7 |  |
| 78 | ПНИ (корпус № 2) | ВКТ-7 |  |
| 79 | Бирский РЭС Бурновский тракт, 2 | 1 ТЭМ-104 |  |
| 80 | Гос.стандарт | 3 |  |
| 81 | Администрация г.Бирска | 1 СТУ-1 |  |
| 82 | ТЦ «Нефтяник» 165 кв. | 1 СТУ-1 |  |
| 83 | ООО «Доминат» Октябрьская пл., 3 | 3 ВКТ-7 |  |
| 84 | Жилой дом Овчинникова, 44 | 5 СТУ-1 |  |
| 85 | Пер. Уфимский, 11 | 4 СТУ-1 |  |
| 86 | Гагарина, 85 | 5 СТУ-1 |  |
| 87 | Гагарина, 86 а | 5 СТУ-1 |  |
| 88 | Гагарина, 87 | 5 СТУ-1 |  |
| 89 | Гагарина, 88 | 5 СТУ-1 |  |
| 90 | Гагарина, 88 а | 5 СТУ-1 |  |
| 91 | Гагарина, 89 | 5 СТУ-1 |  |
| 92 | Гагарина, 90 | 5 СТУ-1 |  |
| 93 | Гагарина, 91 | 5 СТУ-1 |  |
| 94 | Гагарина, 91 а | 5 СТУ-1 |  |
| 95 | Гагарина, 93 а | 5 СТУ-1 |  |
| 96 | Гагарина, 95 а | 5 СТУ-1 |  |
| 97 | Пролетарская, 105 | 5 СТУ-1 |  |
| 98 | Пролетарская, 105 а | 5 СТУ-1 |  |
| 99 | Пролетарская, 107 | 5 СТУ-1 |  |
| 100 | Пролетарская, 109 | 5 СТУ-1 |  |
| 101 | Пролетарская, 109 а | 5 СТУ-1 |  |
| 102 | Пролетарская, 109б | 5 СТУ-1 |  |
| 103 | Пролетарская, 120 | 5 СТУ-1 |  |
| 104 | Пролетарская, 134 | 5 СТУ-1 |  |
| 105 | Пролетарская, 136 | 5 СТУ-1 |  |
| 106 | Пролетарская, 138 | 5 СТУ-1 |  |
| 107 | Пролетарская, 138 а | 5 СТУ-1 |  |
| 108 | Пролетарская, 142 | 5 СТУ-1 |  |
| 109 | Пролетарская, 142 б | 5 СТУ-1 |  |
| 110 | Пролетарская, 142 в | 5 СТУ-1 |  |
| 111 | Пролетарская, 142 г | 5 СТУ-1 |  |
| 112 | Пролетарская, 144 | 5 СТУ-1 |  |
| 113 | Пролетарская, 144 а | 5 СТУ-1 |  |
| 114 | Мира. 32 | 1 СТУ-1 |  |
| 115 | Мира. 118 | 1 СТУ-1 |  |
| 116 | Мира, 128 | 1 СТУ-1 |  |
| 117 | Мира, 130 | 1 СТУ-1 |  |
| 118 | Мира, 132 б | 1 СТУ-1 |  |
| 119 | Мира, 134 а | 1 СТУ-1 |  |
| 120 | Мира, 144 а | 1 СТУ-1 |  |
| 121 | Мира, 144-1 | 1 СТУ-1 |  |
| 122 | Мира, 144-2 | 1 СТУ-1 |  |
| 123 | Мира, 146 | 1 СТУ-1 |  |
| 124 | Мира,146 а | 1 СТУ-1 |  |
| 125 | Мира, 148 | 1 СТУ-1 |  |
| 126 | Мира, 148 а | 1 СТУ-1 |  |
| 127 | Ленина, 6 | 10 СТУ-1 |  |
| 128 | Луговая, 30 а | 5 СТУ-1 |  |
| 129 | Калинина, 25 | 5 СТУ-1 |  |
| 130 | Калинина, 27 | 5 СТУ-1 |  |
| 131 | Калинина, 29 | 5 СТУ-1 |  |
| 132 | Интернациональная, 74 | 5 СТУ-1 |  |
| 133 | Интернациональная, 74 б | 5 СТУ-1 |  |
| 134 | Интернациональная, 76 | 5 СТУ-1 |  |
| 135 | Интернациональная, 80 | 5 СТУ-1 |  |
| 136 | Интернациональная,114 | 5 СТУ-1 |  |
| 137 | Интернациональная, 116 | 5 СТУ-1 |  |
| 138 | Интернациональная, 116 а | 5 СТУ-1 |  |
| 139 | Интернациональная, 116 б | 5 СТУ-1 |  |
| 140 | Интернациональная,116 в | 5 СТУ-1 |  |
| 141 | Интернациональная,116 г | 5 СТУ-1 |  |
| 142 | Интернациональная, 116 д | 5 СТУ-1 |  |
| 143 | Интернациональная, 118 | 5 СТУ-1 |  |
| 144 | Интернациональная, 118 а | 5 СТУ-1 |  |
| 145 | Интернациональная, 118 б | 5 СТУ-1 |  |
| 146 | Интернациональная, 120 | 5 СТУ-1 |  |
| 147 | Интернациональная, 120 а | 5 СТУ-1 |  |
| 148 | Интернациональная, 120 б | 5 СТУ-1 |  |
| 149 | Интернациональная 120, в | 5 СТУ-1 |  |
| 150 | Корочкина, 1 | 1 СТУ-1 |  |
| 151 | Коммунистическая, 97 а | 1 СТУ-1 |  |
| 152 | Кирова, 24 | 1 СТУ-1 |  |
| 153 | Кирова, 24/2 | 1 СТУ-1 |  |
| 154 | Чернышевского, 7 | 1 СТУ-1 |  |
| 155 | Чернышевского, 5 | 1 СТУ-1 |  |
| 156 | 8 Марта, 5 | 1 СТУ-1 |  |
| 157 | 8 Марта, 18 | 1 СТУ-1 |  |
| 158 | 8 Марта, 18 а | 1 СТУ-1 |  |
| 159 | 8 Марта, 28 | 1 СТУ-1 |  |
| 160 | 8 Марта, 28 а | 1 СТУ-1 |  |
| 161 | 8 Марта, 30 | 1 СТУ-1 |  |
| 162 | 8 Марта, 32 а | 1 СТУ-1 |  |
| 163 | 8 Марта, 38 | 1 СТУ-1 |  |
| 164 | 8 Марта, 38 а | 1 СТУ-1 |  |
| 165 | 8 Марта, 40 | 1 СТУ-1 |  |
| 166 | 8 Марта, 42 | 1 СТУ-1 |  |
| 167 | Кирова, 31 а | 5 СТУ-1 |  |
|  | Расчет за отпущенную тепловую энергию по тепловому счетчику производится только по допущенным в эксплуатацию приборам Копии актов допуска имеются в электроцехе. |  |  |

3.и. Статистика  отказов  и восстановлений оборудования  источников тепловой энергии:

Отказов не имелось.

3.к. Предписания  надзорных органов  по запрещению  дальнейшей  эксплуатации источников  тепловой энергии.

Предписания  надзорных органов  по запрещению  дальнейшей  эксплуатации источников  тепловой энергии на предприятии не имеется.

4. Тепловые сети, сооружения на них  и тепловые пункты.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал (или промышленный объект);

б) электронные и/или бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

в) параметры тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки;

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованностей;

ж) применяемые температурные срезки графика и их обоснование;

з) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

и) гидравлические режимы тепловых сетей, их контроль и наладка гидравлических режимов;

к) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов);

л) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности;

м) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

н) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

о) описание процедур утверждения нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя, включаемых в расчет полезно отпущенного тепла;

п) оценку фактических тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета теплоты;

р) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и их исполнение;

с) описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

т) наличие коммерческого приборного учета тепла, отпущенного из тепловых сетей (к теплопотребляющим установкам) потребителям и анализ планов по установке приборов учета;

у) анализ работы диспетчерской службы и используемых для ее организации средств автоматизации, телемеханизации и связи;

ф) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

х) наличие защиты тепловых сетей от превышения давления.

4.а. Описание структуры тепловых  сетей  от каждого  источника  тепловой энергии, от магистральных  выводов  до центральных тепловых пунктов  или до  ввода в жилой  квартал  (или промышленный объект)

Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии.

Центральных тепловых пунктов нет

Распределение тепловых сетей от котельных по диаметрам  приведено в таблице  20.1.

Вид теплоносителя, температурный график работы тепловой сети ,давление в подающем и обратном трубопроводе, объем тепловых сетей,  расход на подпитку  и расчетный расход тепловой сети  приведены отдельно по каждой котельной в таблице 20.2.

Таблица 20.1.

| Котельные | Диаметр, мм | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 25 | 32 | 50 | 63 | 76 | 89 | 100 | 127 | 150 | 219 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |  |
| Котельная № 1 | 54 | 97,5 | 3577,3 | 94 | 524,1 | 1709 | 4051 | 100 | 3775 | 1138,5 | 1153 | 1208 | 1067 | 54 | 264 | 18775,6 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 |  | 32,8 | 814,5 |  | 329 | 279 | 689 |  | 591,5 | 284,4 |  |  |  |  |  | 3020,4 |
| Котельная № 4 |  |  | 643,6 |  | 162,7 | 34 | 826 | 34 | 309,3 |  |  |  |  |  |  | 2010 |
| Котельная № 5 |  |  | 861,6 |  | 348,7 | 328 | 1281 |  | 703 | 557 | 306 | 129,5 |  |  | 1246 | 5760,7 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |
| Котельная № 7 |  |  | 233,8 |  | 147 | 25 | 532 |  | 591,4 |  |  |  |  |  |  | 1529,6 |
| Котельная № 8 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |
| Котельная № 10 |  |  | 112 |  |  | 252 | 120 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| Котельная № 11 |  |  | 178 |  | 385 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,0 |
| Котельная ПНИ |  |  | 50 |  | 44 |  | 187 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 415,0 |
| ИТОГО: | 54 | 142 | 7154,5 | 126 | 2479 | 3270 | 9690 | 180 | 7076 | 4332,5 | 3275 | 1779 | 1067 | 54 | 1510 | 42189 |

Таблица 20.

Всего на балансе ООО БТС 42,2 км

| Источник т/с | №1 и №1-а | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №10 | № 11 | ПНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид т/с | водяная | водяная | водяная | водяная | водяная | водяная паровая | водяная | водяная | водяная | водяная | водяная |
| Протяж .т/с | 18,74 | - | 3,02 | 2,01 | 5,76 | - | 1,53 | - | 0,5 | 0,58 | 0,42 |
| Объем т/с | 1804 |  | 149 | 85,18 | 1765,5 |  | 106,15 |  | 10,4 | 11,72 | 26,8 |
| Параметры Δ Н | 7,0-4,0 | 3,8-2,1 | 5,2-3,6 | 5,5-4,0 | 8,0-4,0 | 3,8-2,1 | 3,8-2,1 | 3,8-2,1 | 3,8-2,1 | 2,0-1,0 | 3,8-2,1 |
| Температура | 130-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 130-70 | 95-70 112 (пар) | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| Расчетный срок службы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
| Испытания на расчетную температуру 1 раз в 5 лет | 2008 г |  | 2008 г | 2008 г | 2008 г | 2008 г | 2008 г |  |  |  |  |
| Расход сетевой воды расчетный | 470 | 3 | 140 | 86 | 517 |  | 107 | 3 | 11 | 16 | 18 |
| Расход сетевой воды фактич. | 860 |  | 153 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |
| Расход воды на подпитку расчеьтный 0,25 % | 4,5 | 0,0075 | 0,37 | 0,21 | 4,41 |  | 0,26 | 0,0075 | 0,026 | 0,04 | 0,045 |
| Расход на подпитку факт | 2,42 |  | 0,25 | 0,22 | 2,38 |  | 0,21 |  | 0,01 | 0,021 | 0,0042 |

4.б. Электронные и бумажные карты схемы  тепловых сетей  в зонах действия источников  тепловой энергии:

Электронные и бумажные карты схемы  тепловых сетей  в зонах действия источников  тепловой энергии прилагаются:

| Схема тепловых сетей котельной № 1 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.3 |
| --- | --- | --- |
| Схема тепловых сетей котельной № 2 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.4 |
| Схема тепловых сетей котельной № 3 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.5 |
| Схема тепловых сетей котельной № 4 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.6 |
| Схема тепловых сетей котельной № 5 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.7 |
| Схема тепловых сетей котельной № 6 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.8 |
| Схема тепловых сетей котельной № 7 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.9 |
| Схема тепловых сетей котельной № 8 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.10 |
| Схема тепловых сетей котельной № 10 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.11 |
| Схема тепловых сетей котельной № 11 | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.12 |
| Схема тепловых сетей котельной ПНИ | В масштабе 1:5000 | Схема 20б.13 |

Распределение по  типу прокладки (надземно, подземно):

Таблица 20.3

|  |  | НАДЗЕМНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 63 | 76 | 89 | 100 | 127 | 150 | 219 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 77,8 | 140 |  | 486 | 609 | 186 | 540 |  | 54 | 264 |  |
| 138,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 93 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 | 48 | 98 |  |  |  |  | 113,5 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 302,3 | 134,4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 121 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 187 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 510,1 |  |  | 275 | 246,8 | 617 |  | 922,3 | 743,4 | 186 | 653,5 |  | 54 | 264 |  |

Расчет нормативных тепловых потерь по ООО Бирские тепловые сети имеется в ПТО Башкоммунэнерго.

Возможно приложение на отдельном носителе.

4.в. Параметры тепловых сетей, включая  годы начала эксплуатации, тип изоляции, компенсирующих устройств, тип прокладки ,краткую характеристику грунтов в местах прокладки  с выделением наименее надежных участков  с определением их материальной характеристики  и подключенной  тепловой нагрузки.

Параметры тепловых сетей  – таблица 20.2

– таблица 20.14.

Все параметры тепловых сетей, по каждому участку указаны в материалах по расчету нормативных тепловых потерь.

Характеристика грунтов  городского поселения город Бирск:

Город Бирск  - административный центр  Бирского района, расположенного  в северо-западной  части Республики Башкортостан.

Район входит в южную  агроклиматическую  зону ,занимающую северо-западную часть РБ. Территория Бирского района  по принятому в Республике Башкортостан  районированию относится  к лесостепной зоне  к двум  агропочвенным  районам:

- увалистого междуречья Белая-Уфа, 2- левобережного прибельского. Основной почвенный фон  территории района  представлен  серыми лесными  почвами  за исключением  территории  юго-западной части района, где основное  распространение имеют  почвы  черноземного типа .

- по механическому  составу выделены глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые, легкосуглинистые и  супесчаные  разновидности почв

4. г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Согласно Правил:

Для всех трубопроводов тепловых сетей, согласно Правмл ( кроме гвс ) не допускается применять арматуру из чугуна. Допускается применение  запорной арматуры из латуни и бронзы с температурой теплоносителя не выше 250 ºС.

Применение  запорной арматуры  в качестве регулирующей не допускается.

На расстоянии  1000 м – должны устанавливаться секционные задвижки .

Учитывая все эти требования:

На тепловых сетях ООО «Бирские тепловые сети»  в качестве секционной запорной арматуры  установлены  стальные задвижки типа:

-  задвижки стальные клиновые  литые  с выдвижным шпинделем  фланцевые 30 с 41нж Ру 16, которые применяются от – 40 ºС до 425 ºС, предназначенные  для трубопроводов, транспортирующих воду, пар, масла, нефть, некоррозионные среды.

На картах схемах тепловых сетей по котельным указаны  места установки секционных задвижек, места и диаметры спускной арматуры . указаны  контрольные точки  с местными показывающими  контрольно-измерительными приборами  для измерения температуры и давления  в трубопроводах .

Планы-схемы тепловых сетей ежегодно корректируются. Информация об изменениях  в схемах  и инструкциях  доводится до всех работников, для которых обязательно знание этих документов,  с записью в журнале распоряжений участка АДС.

На схемах подлежат нумерации все  присоединенные  системы потребителей, вся секционирующая и запорная арматура.

Арматура, установленная  на подающем трубопроводе  обозначается нечетным номером, а на обратном следующим за ним четным номером.

Для  оборудования тепловых сетей ООО «Бирские тепловые сети»  принято:

Номер запорной  арматуры соответствует номеру тепловой камеры, подающий трубопровод с буквой П, обратный с буквой О. Номер потребителя  по списку потребителей тепловой энергии соответствует номеру договора на отпуск тепловой энергии.

Количество арматуры  указано в таблице 20.14.  ( Башкоммунэнерго).

А АДС предприятия  имеется список газоопасных тепловых камер. Газоопасные камеры на картах-схемах имеют  специальные  знаки.

В процессе эксплуатации гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей  с целью проверки  прочности  и плотности  проводятся не позднее чем через две недели после окончания отопительного сезона  пробным давлением  1,25 рабочего на не менее 2,0 кгс/см2  температурой воды не менее 5 ºС. Давление выдерживается в течении не менее  10 минут

Величины пробных давлений:

| Котельная | Рабочее давление | Пробное давление по проектной документации | Фактически давление при испытаниях |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 7,0 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 2 | 3,8 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 3 | 5,2 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 4 | 5,5 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 5 | 8,0 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 6 | 3,8 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 7 | 3,8 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 8 | 3,8 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 10 | 3,8 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная № 11 | 2,0 | 16,0 | 16,0 |
| Котельная ПНИ | 3,8 | 16,0 | 16,0 |

4. д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Конструкции тепловых камер и год постройки  тепловых камер различные. Имеются участки тепловых сетей года постройки до  времени создания предприятия (1974 год). На таких участках имеются тепловые камеры  нестандартных размеров из кранного кирпича. В настоящее время при  капитальном ремонте и новом строительстве  тепловые камеры строятся из бетонных блоков  с перекрытием плитами перекрытия с двумя люками. Размеры камер 1,8-2,0  в «чистоте», высотой 1,8 м. В тепловых камерах имеются приямки для возможности откачки воды.

На участке тепловых сетей, построенных по проекту реконструкции котельной № 5 имеются сбросные колодцы (указаны на карте – схеме тепловых сетей котельной № 5).

Павильоны на тепловых сетях ООО «Бирские тепловые сети» отсутствуют.

4. е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованностей;

График регулирования отпуска тепла   на всех котельных  один – по  температурному графику, утвержденному для конкретной котельной. Регулирование температуры  сетевой воды  производится  зависимости от температурного графика и температуры наружного воздуха.

Температурный режим оператору  котельной, находящемуся на  смене, задает диспетчер АДС по непосредственному распоряжению  главного инженера.

Температурные графики работы тепловых сетей по котельным приведены в таблице 20.2.

На каждой котельной и в АДС   утвержденные температурные графики  вывешены  на стендах.

4.ж) Фактические  температурные режимы отпуска  тепла  в тепловые сети  и их соответствие утвержденным графикам регулирования  отпуска тепла  в тепловые сети;

Фактически работаем по температуре обратной сетевой воды.

4. и) Гидравлические режимы  тепловых сетей и пьезометрические графики;

Тепловая сеть разветвленная  двухтрубная, закрытая, зависимая с элеваторным и безэлеваторным подсоединением  потребителей.

Рельеф местности неровный, с повышением и понижением от  источника тепла . Максимальная  разница  геодезических отметок составляет 18 м  .

Трубопроводы  теплосети проложены преимущественно в непроходном канале , имеются незначительные участки бесканальной прокладки , и надземные тепловые сети ( протяженность указана в таблице  20.3 .

Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и  напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений , установленных на тепловых сетях , потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями .

Величина располагаемых перепадов по котельным указана в таблице 20.2.

Пьезометрические графики отсутствуют, т.к. в городе нет высокоэтажной  застройки.

Гидравлические режимы для отопительного сезона ежегодно переутверждаются.

Узлы подпитки тепловой сети имеются только в котельных. Величина подпитки приведена в  таблице 20.2.

4. к) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за прошедшие пять лет.

Аварий и инцидентов, повлекших за собой нарушение теплоснабжения на срок более 3-х часов   за последние пять лет не  зафиксировано.

4. л) Статистика  восстановлений  (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей  и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности  тепловых сетей  за прошедшие пять лет.

Для контроля  состояния  тепловых сетей и тепловой изоляции  регулярно по утвержденному графику  проводится обход  теплопроводов и  тепловых камер. При обходах и осмотрах персонал обеспечивается необходимым набором инструментов  и приспособлений, осветительных приборов и газоанализаторами. Частота обходов не реже одного раза в неделю в течении отопительного сезона. Результаты обхода заносятся в  журнал дефектов тепловых сетей. Мероприятия по устранению выявленных дефектов организуются по распоряжению  начальника участка АДС. Дефекты, угрожающие аварией, устраняются немедленно. Дефекты, которые невозможно устранить в течении  отопительного сезона заносятся в журнал текущего ремонта тепловых сетей. При плановых обходах тепловых сетей проводятся замеры температур и давлений  в контрольных точках теплосети (контрольные точки указаны на планах-схемах).

На предприятии имеется расчет допустимого  времени  устранения  и восстановления  теплоснабжения. Копия расчета прилагается.

В АДС имеется аварийный запас материалов. Приложение № 1 ,2.

При проведении плановой противоаварийной тренировки  с персоналом АДС  по вводной      «протяженность теплосети д.______    составила  ____ м. Время  восстановительных работ  составило _______часов».

4. м) Описание процедур  диагностики  состояния  тепловых сетей  и планирования капитального  (текущего)  ремонтов;

Для контроля за  состоянием  подземных  теплопроводов  в АДС предприятия  имеется утвержденный главным инженером предприятия график шурфовок (на 1 км трассы  не менее одного шурфа). На новых участках  тепловых сетей  проверки начинаются с третьего года эксплуатации.

Ежегодный план капитального ремонта тепловых сетей  составляется в размере 5 % от общей протяженности тепловых сетей, т.е. 2,1 км (всего тепловых сетей 42,2 км).

При подготовке  документации учитываются годы постройки тепловых сетей по имеющейся исполнительной документации и  результаты двух летних опрессовок, а также  анализируются  записи в  вахтовом журнале  участка АДС, где записываются все сведения  об утечках. В план капитального ремонта  ежегодно включается мероприятие по восстановлению тепловой   изоляции надземных теплотрасс.

После составления  плана  - графика ремонтных работ  ведется  составление сметной документации и определение затрат  и необходимого количества материалов, ведутся работы по подбору материалов и    оформлению тендеров по закупкам.

Подготовительные работы по согласования ордеров на производство земляных работ  выполняются персоналом АДС в апреле-мае.

На каждый участок тепловой сети, подвергшийся ремонту, делается исполнительная схема. Исполнительные схемы хранятся в производственном отделе за все годы  с момента создания предприятия.

Диагностика тепловых сетей  производится во время  плановых обходов визуально , обнаружение мест парения, «обстукивания» труб в сомнительных местах и во время  обнаружения  утечек, осмотра  состояния труб в тепловых камерах.

4. н) Описание периодичности  и соответствия  техническим регламентам и иным  обязательным требованиям  процедур летних ремонтов с параметрами и методами  испытаний (гидравлических  температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Испытания на прочность и плотность (опрессовка) проводится на тепловых сетях предприятия  два раза за летний период. Давление (16,0 кгс/ см 2   создается  специальным опрессовочным насосом на котельных № 1,5 (марка насоса  котельная № 1, котельная № 5 – ЦНСГ-38-220), на котельных № 2,3,4,7,8,10,11 –  передвижным компрессором. Результаты испытаний  оформляются актом  по каждой котельной и хранятся в производственном отделе предприятия.

Испытания тепловых сетей на расчетную температуру проводились на котельных 1,3,4,5,7  один раз в пять лет по специально утвержденной главным инженером предприятия программе. Результаты оформлены актом.

Испытания на  тепловые потери не проводились.

4. о) Описание нормативов тепловых потерь  и потерь теплоносителя , включаемых в расчет  отпущенной тепловой энергии ( мощности ) и теплоносителя;

Расчет нормативных тепловых потерь выполнен ООО «Башкоммунэнерго» в 2009  году.

Таблицы из этого расчета приведены  таблице 20.14. Они составляют      %  от годовой выработки тепловой энергии.

В тариф на  отпущенную Гкал  тепловой энергии  утвержден  % потерь  среднегодовой – 8,7.( за три последних года )

Потери теплоносителя плановые (расчетный %  подпитки) и фактические указаны в таблице 20.2

24.п) Оценка  тепловых потерь в тепловых сетях  за последние три  года  при отсутствии  приборов учета тепла;

Потери тепловой энергии в тепловых сетях по ООО «Бирские тепловые сети» за три года:

2011 год –    1350,9(8,7 %)

2010 год –12586,8 (8,7 %)

2009 год – 12579,16 Гкал (8,7 %)

4. р) Предписания надзорных  органов по запрещению  дальнейшей эксплуатации участков  тепловой сети  и результаты их исполнения;

Предписаний надзорных органов по  запрещению  дальнейшей эксплуатации участков  тепловой сети   не имеется.

4. с) Описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Практически 100 % потребителей тепловой энергии подключены  через индивидуальный узел управления. В больших многоквартирных домах узлы управления распределены по секциями и одном доме имеется до 7 узлов управления. У потребителей котельных № 1, 5  потребители подключены через элеваторные узлы управления. На котельных № 2,3,4,7,8,11, ПНИ, работающих по графику 95-70º С  потребители подключены через типовые  безэлеваторные узлы. Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное  по температуре сетевой воды в зависимости  от температуры наружного воздуха.

4.т) Наличие коммерческого приборного учета тепла, отпущенного из тепловых сетей (к теплопотребляющим установкам) потребителям и анализ планов по установке приборов учета;

У  ____     % потребителей в настоящее время установлены приборы учета расхода тепловой энергии, являющиеся коммерческими.

Списки приборов указаны в таблице 19.1.

4. у) Анализ работы  диспетчерской  службы   и используемых  для ее организации  средств автоматизации, телемеханизации  связи;

АДС-аварийно-диспетчерская служба предприятия  работает  круглосуточно  в течение отопительного сезона , в летний ремонтный период  персонал переводится  «в день»

Участок АДС возглавляется начальником участка, непосредственно подчиненным главному  инженеру. В подчинении у  начальника участка АДС  имеются 4 диспетчера

( ИТР )  и четыре  водителя дежурной автомашины, четыре  сменных электрика, дневной персонал. Всего по штату участок АДС -  __ человек.  При необходимости у диспетчера имеется график дежурства  на дому  слесарей  по обслуживанию трубопроводов и слесарей КИПиА, которых всегда можно вызвать. В распоряжении  дежурного диспетчера имеется дежурный автомобиль  ГАЗ-53 ,АРТК,  передвижной компрессор.

В диспетчерской имеется городской телефон, список  номеров сотовых  телефонной всех работников предприятия,  список телефонов коммунальных служб города , всех

управляющих компаний, связанных с обслуживанием  жилья, номера ответственных дежурных по организациям и  номера телефонов  коммунально-технической службы при УЖКХ города. Дежурная автомашина оборудована рацией.

В диспетчерской имеется «Тревожная кнопка».

По проекту реконструкции тепловых сетей котельной № 5  находится в стадии реализации оснащение котельной № 5 и АДС  компьютерной связью  с целью  обеспечения возможности  получения любой информации  через JSM-модем.

4.ф)  Уровень автоматизации  и обслуживания  центральных  тепловых пунктов, насосных станций;

Центральных тепловых пунктов и насосных станций на тепловых сетях предприятия – нет.

4. х) Наличие защиты тепловых сетей  от превышения давления;

Специальных клапанов или других защитных устройств, защищающих тепловые сети от превышения давления на тепловых сетях предприятия нет.

4. ц) Перечень выявленных бесхозных  тепловых сетей  и обоснование выбора  организации, уполномоченной на их эксплуатацию; (по данным завершенных энергетических обследований)

Энергетических обследований по  вопросу балансовой принадлежности в масштабах города предприятие не проводило. Сведений о проведении таких обследований нет.

сети, указанные на картах-схемах распределены по владельцам согласно  схемам - приложениям к договорам на отпуск тепловой энергии и подписываются двумя сторонами, предприятием тепловых сетей и потребителем.

Список потребителей, имеющих на балансе  тепловые сети  прилагается .Приложение № 3

5. Зоны действия  источников тепловой энергии

Эксплутационные зоны  действия  котельных  с юридическими адресами котельных см. Таблицу 1

Таблица 1

Эксплуатационные зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Теплоснабжающая организация | Вид источника | Зоны эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| ООО «Бирские тепловые сети» | Котельные № 1 и 1а ул. Мира, 135 | Промзона, 166 квартал, 165 квартал, ул. Мира, ул. К.Маркса, ул. Корочкина, ул. Ленина, ул. Интернациональная, ул.Коммунистическая. |
|  | Котельная № 2 д. Пономаревка, ул.Ленина, 35 | Общежитие |
|  | Котельная № 3, ул.Ленина, 35а | Центр, БГСПА, жилые и общественные здания |
|  | Котельная № 4, пер.Уфимский, 6 | 160 квартал |
|  | Котельная № 5, ул.Гагарина, 113 | 200 В квартал, 200 квартал, 180 квартал, 124 квартал, в границах ул. Гагарина, Пролетарская, Овчинникова, Интернациональная, Кирова. |
|  | Котельная № 6, ул.Мира, 131б | Городская баня |
|  | Котельная № 7 | Объекты БГСПА, жилые дома в границах улиц Коммунаров, Давлетшиной, Мушникова |
|  | Котельная № 8, Мира, 69 | Здание пенсионного фонда |
|  | Котельная № 10, ул.Цурюпы, 45 | Жилые дома и общественные здания по ул. Цурюпы от ул.Красноармейской до ул.Ленина |
|  | Котельная № 11, ул.2Пятилетка 3а/1 | Жилые дома по ул.2-я Пятилетка |
|  | Котельная п.Зеленый, ул.Ленинская, 26 | Объекты Бирского ПНИ, 2жилых дома |

Описание существующего положения в теплоснабжении   городского поселения город Бирск:

Котельные № 1 и 1-а  имеют общие тепловые сети, по протяженности составляющие 50% от общей протяженности тепловых сетей предприятия, подключенная нагрузка по отношению к установленной мощности  составляет  42 % . Котельная  имеет резерв установленной мощности, способный покрыть перспективные нагрузки  южной части города (после реконструкции  части тепловых сетей).

Котельная № 2 (общежитие кирпичного завода)  установленная мощность равна подключенной нагрузке, в связи с истечением  срока эксплуатации основного оборудования  планируется  замена  котлов  в 2015 году.

Котельная № 3  имеет загрузку  58 %  . В перспективе будет работать в режиме насосной станции (без  сменного обслуживающего персонала) после реконструкции тепловых сетей котельной № 1и переключения части нагрузки на блочную котельную ул. Красноармейская - Интернациональная

Котельная № 4  имеет загрузку 34 %  и может  покрыть перспективные нагрузки, но  расположена в  здании 1959  года постройки и  имеет морально устаревшие котлы ТВГ-1,5, которые планируется заменить на более высокоэкономичные котлы работающие в автономной режиме.

Котельная № 5  имеет нагрузку (с потребителями котельной № 9) – 30,9 Гкал/час.

Загрузка на сегодня  составляет 37 % , но отработавший  свой ресурс  паровой котел

ГМ-50 № 2  планируется демонтировать  и процент загрузки  составит 60%.Установленная мощность котельной позволяет обеспечить перспективную нагрузку, после реконструкции тепловых сетей  по ул. Гагарина.

Котельная № 6 (баня)  - предназначена для теплоснабжения  городской бани. Котлы установленные на котельной рассчитаны на срок 10 лет и требуют замены.

Котельная № 7 имеет загрузку 60 % ,на котельной  аналогично котельной № 4 установлены котлы ТВГ-1,5, которые необходимо заменить на более экономичные современные котлы  с более высоким к.п.д., работающие в автоматическом режиме. Для  обеспечения  возможности перевода котельной № 3 в режим насосной станции и закольцовки тепловых сетей котельной № 3 с тепловыми сетями котельной № 1  без увеличения диаметров магистральных тепловых сетей предлагается часть потребителей котельной № 1 (ул. Фрунзе 0,8 Гкал/час) переключить на котельную № 7. Это повысит  процент загрузки оборудования котельной № 7 и создаст предпосылки для возможности закрытия котельной № 3.

Котельная № 8 (пенсионный фонд) имеет  подключенную нагрузку равную установленной  мощности. Котельная предназначена для  теплоснабжения одного здания Пенсионного фонда. По перспективному плану развития города  планируется строительство  жилого дома в непосредственной близости  с этой блочной котельной  на участке не имеющем  тепловых сетей, поэтому  предлагается замена оборудования  котельной с  увеличением установленной   мощности  до 0,34 Гкал/час ( 0,4 МВт).

Котельная № 9 – имела подключенную нагрузку  9,4 Гкал/час. Тепловые сети котельной на сегодняшний день закольцованы с тепловыми сетями котельной № 5.С начала отопительного сезона 2012-1013 г.  теплоснабжение осуществляется от котельной № 5. Установленные в котельной № 9 паровые котлы ДКВР-10//13 отработали свой нормативный срок, списаны. Тепловая сеть по ул. Салавата отключена.

Котельная № 10 (Бывшая  котельная ХПП) нерентабельная котельная  с 15 % загрузки и отработавшим срок службы оборудованием – планируется к закрытию после решения вопроса индивидуального отопления существующих жилых домов.

Котельная № 11 – новая блочная автономная котельная  осуществляет теплоснабжение ж.д. по ул. 2-я Пятилетка-Красноармейская. В течении ближайших 10 лет реконструкция не планируется.

Котельная п. Зеленый осуществляет теплоснабжение потребителей ПНИ и нескольких жилых домов. По техническим условиям  на подключение новых нагрузок ПНИ планируется реконструкция тепловых сетей котельной.

6. Тепловые нагрузки  потребителей  тепловой энергии  в зонах действия  источников тепловой энергии

6. а) Потребление тепловой энергии  в расчетных элементах  территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

В пределах города Бирска  территориального разделения по  расчетной температуре нет. Вся территория городского поселения город Бирск имеет расчетную температуру  - 35 ºС.

Распределение  подключенной нагрузки по потребителям  в таблице 22.1

Таблица 22.1

| Наимен. | январь | февраль | март | апрель | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые показатели на 2012-2013 год Гкал | 28662,36 | 25628,8 | 22640,65 | 13607,81 | 14030,29 | 20499,55 | 26901,82 | 151971,28 |

б) случаи  применения  отопления жилых помещений  в многоквартирных домах  с использованием  индивидуальных квартирных источников  тепловой энергии;

Примеры перевода части жилых квартир на индивидуальное поквартирное отопление  за последние три года:

Чеверева, 26

Коммунистическая, 31,53

Мира, 37

Красноармейская, 65

Применение  индивидуального отопления полностью всех многоквартирных домов  ;  жилые дома по ул. Интернациональной 122, 122-а, строящиеся жилые дома по ул. Интернациональной 161.

Имеется старая застройка в городе, имеющая ранее  печное отопление , переведенная в данное время на  индивидуальное газовое отопление  -  военный городок .

в) потребление  тепловой энергии  при расчетных  температурах наружного воздуха  в зонах действия   источника тепловой энергии, распределенное  по магистральным  выводам  источника;

Потребление тепловой энергии при расчетных  температурах наружного воздуха  приведены   таблице 22.1:

На каждом источнике тепловой энергии (котельной) имеется один магистральный выход тепловой сети, через который  подается 100 % нагрузки, кроме котельной № 7,где

имеется фактически два выхода - 55 %  на БГСПА и 45 % в сторону ул. Интернациональной. У котельных № 1 и 1-а общие тепловые сети   (См. карты – схемы).

7. Балансы  тепловой  мощности  и тепловой нагрузки  в зонах действия  источников  тепловой энергии;

7. а) Баланс  установленной, располагаемой тепловой мощности  и тепловой  мощности нетто, потерь тепловой  мощности в тепловых сетях  и присоединенной тепловой нагрузки  по каждому источнику  тепловой энергии;

Таблица 23а

| № | Котельная | Установлен оборудование | Установленная мощность Гкал/час 2012г. | Подключенная Гкал/час 2012 год (выработка) | Резерв установленной мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1-а | КВГМ-20 | 67,0 | 28,15 | 38,85 |
| 2. | Котельная № 1 | ДКВР-10/13 до 115 оС |  |  |  |
| 3. | Котельная № 2 | КСТГ-40 | 0,07 - | 0,08 |  |
| 4. | Котельная № 3 | ТВГ-1,5 | 6,0 | 3,51 | 2,49 |
| 5. | Котельная № 4 | ТВГ-1,5 АОГВ-46 Е-1,0/0,9 | 6,08 | 2,14 | 3,94 |
| 6. | Котельная № 5 | ГМ-50 ДЕ-16 KUH 8000 KUH 4000 | 83,9 51,83 ( без ГМ) | 31,02 | 52,88 20,81 |
| 7. | Котельная № 6 | Д 721 Г До 0,07 ат | 1,46 | 0,93 | 0,53 |
| 8. | Котельная № 7 | ТВГ-1,5 | 4,5 | 2,68 | 1,82 |
| 9. | Котельная № 8 | Микро-100 | 0,17 | 0,08 | 0,09 |
| 10. | Котельная № 10 | КВЗ-ГН-2 | 2,0 | 0,28 | 1,72 |
| 11 | Котельная ПНИ | КВГ-250 | 0,88 | 0,45 | 0,43 |
| 12 | Котельная № 11 | RS-A-250 | 0,43 | 0,27 | 0,16 |

Баланс  мощности  и потерь тепловой энергии:

| Котельные | Подкл. нагруз- ка Гк/ч | Потери % | Потери Гкал | Отпуск Гк/час | % с. н. | с.н. Гкал | Выработка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 25,389 | 8,7 | 2,42 | 27,81 | 0,9 | 0,25 | 28,06 |
| Котельная .№ 2 | 0,072 | 8,7 | 0,01 | 0,08 | 0,9 | 0,000 | 0,08 |
| Котельная № 3 | 3,1685 | 8,7 | 0,3 | 3,47 | 0,9 | 0,03 | 3,5 |
| Котельная № 4 | 1,9296 | 8,7 | 0,18 | 2,11 | 0,9 | 0,02 | 2,13 |
| Котельная № 5 | 27,974 | 8,7 | 2,67 | 30,64 | 0,9 | 0,28 | 30,92 |
| Котельная № 6 | 0,84 | 8,7 | 0,08 | 0,92 | 0,9 | 0,01 | 0,93 |
| Котельная № 7 | 2,4184 | 8,7 | 0,23 | 2,65 | 0,9 | 0,02 | 2,67 |
| Котельная № 8 | 0,0744 | 8,7 | 0,01 | 0,08 | 0,9 | 0,000 | 0,08 |
| Котельная № 10 | 0,2561 | 8,7 | 0,02 | 0,28 | 0,9 | 0,00 | 0,28 |
| Котельная № 11 | 0,2440 | 8,7 | 0,02 | 0,27 | 0,9 | 0,00 | 0,27 |
| Котельная ПНИ |  | 0,407 | 8,7 | 0,04 | 0,45 | 0,9 | 0,00 | 0,45 |
| ИТОГО: |  | 62,773 | 8,7 | 5,98 | 68, | 0,9 | 0,62 | 69,38 |

7. в) Гидравлические режимы, обеспечивающие  передачу  тепловой энергии  от источника    тепловой энергии  до самого удаленного  потребителя  и характеризующих  существующие возможности  (резервы и дефициты)  по пропускной способности ) передачи тепловой энергии  от источника к потребителю.

Параметры гидравлического режима тепловых сетей по каждой котельной  указаны в таблице 20,2.

При выдаче технических условий на новые подключения ведется анализ  пропускной способности  трубопроводов на  проектируемую нагрузку и принимаются решения о реконструкции.

7. д) Причины  возникновения  дефицитов  тепловой   мощности   и последствий  влияния  дефицита  на качество теплоснабжении;

Дефицита тепловой мощности  нет.

7. е) Резерв тепловой  мощности нетто  источников тепловой энергии  и возможности расширения  технологических зон  действия  источников  с резервами тепловой  мощности  нетто в зоны  действия с дефицитом  тепловой   мощности;

Дефицита тепловой мощности  нет.  Переключений по причине дефицита не требуется . Возможности  теплоснабжения потребителей котельной № 7 от котельной № 1 имеются , т.к. есть закольцовка тепловых сетей.                                                                          Таблица 23-а

8. Балансы  теплоносителя;

8.а) Утвержденные балансы  производительности водоподготовительных установок  теплоносителя  для  тепловых сетей  и максимального потребления   теплоносителя  в теплоиспользующих установках   потребителей в перспективных зонах действия  систем  теплоснабжения  и источников  тепловой энергии, в том числе работающих  на единую  тепловую сеть;

Таблица 24а

| Наименование котельной | Система теплоснабжения | Объем сети м3 | Нормативная производительность ВП м3/час | Существующая производительность ВП м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 IIст. Na-катион | закрытая | 1804,6 | 13,53 | 44,5 |
| Котельная № 5 IIст. Na-катион | закрытая | 1765,5 | 13,24 | 46,2 |

Котельные  № 3,4,7,8,10,11 -  коррекционная обработка воды с применением ИОМСа.

8. б) Утвержденные балансы  производительности водоподготовительных установок  теплоносителя  для  тепловых сетей  и максимального потребления   теплоносителя  в аварийных  режимах  систем  теплоснабжения;

Таблица 24б

| Наименование котельной | Система теплоснабжения | Объем сети м3 | Нормативная подпитка м3/час | Существующая подпитка м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | закрытая | 1804,6 | 36,1 | 115 |
| Котельная № 5 | закрытая | 1765,5 | 35,3 | 100 |

9. Топливные балансы  источников тепловой энергии и  система  обеспечения   топливом.

9. а) Виды и количество  используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Вид основного топлива для всех котельных – природный   сетевой газ.

Количество используемого топлива   указано в копии  заявок на сетевой газ  на 2013 год отдельно по каждой котельной

Копия заявки на сетевой газ:  Приложение № 4

9. б) Виды и количество  используемого резервного и аварийного  топлива для каждого источника тепловой энергии  и возможности   их обеспечения  в соответствии  с нормативными требованиями;

Резервным  топливом  является мазут. Сведения о наличии резервного топливного хозяйства по котельным и наличии   и количестве резервного топлива прилагаются. Приложение № 5.

Котельная № 11  не имеющая резервного топливного хозяйства оборудована  электрокотлом  подключенным  к дизель-генератору.

Котельная ПНИ (п. Зеленый за пределами г. Бирска) в качестве резервного топлива  может использовать имеющийся запас твердого топлива (уголь).

В 2012 году   введено в эксплуатацию  РТХ ( резервное топливное хозяйство )  на котельной № 5 , где будет создан запас дизельного топлива , рассчитанный  на 5 суточный расход  самого холодного месяца ( январь - 14 ºС) , согласно  проекта.

Для перевозки  мазута  имеется  собственный мазутовоз.

9. в) Особенности характеристик топлива в зависимости от мест поставки ;

Характеристики топлива в приложении:

1. паспорт на сетевой  газ за октябрь 2012 года

2. паспорт на дизельное топливо.

г) анализ  поставки  топлива   в периоды расчетных температур наружного воздуха.

За последние три года   внеплановых отключений  сетевого газа не было.

10. Надежность теплоснабжения;

10. а) Анализ аварийных отключений потребителей;

Аварийных отключений за последние три года не имелось;

10. б) Анализ времени восстановления  теплоснабжения  потребителей  после аварийных отключений;

Аварийных отключений за последние три года не имелось;

Существующее положение:

На предприятии ежегодно проводится комплекс мероприятий по обеспечению надежности  теплоснабжения  потребителей. Практически вся работа в течение года  и является  гарантом обеспечения надежности теплоснабжения, а именно:

-  предприятие имеет лицензию на право деятельности (копия прилагается).

-  персонал предприятия  обучен и аттестован, проходит   плановые проверки знаний и переаттестацию;

- все котлы, установленные в котельных предприятия, автоматизированы;

- согласно утвержденного графика на  практических противоаварийных тренировках проверяется  навык  персонала по действию в  аварийных ситуациях;

- все котельные оборудованы телефонной связью. В АДС предприятия  имеется список  сотовых  телефонов работников предприятия  и дежурный автомобиль, что позволяет  при необходимости  доставить любого работника  в  достаточно короткое время. Кроме того в выходные и праздничные дни  производится дежурство ответственных дежурных по специальному графику и дежурство на дому  электриков и слесарей КИП и А.

-  на предприятии разработаны  должностные, производственные и инструкции по ОТ.

Утвержденный перечень необходимых инструкций  имеется, пересматривается  и переутверждается. Инструкции согласно перечня имеются на всех рабочих местах.

-  на предприятии имеется  своя автобаза, свой участок электроцеха и АДС (аварийно- диспетчерская  служба), которая в течение отопительного сезона работает круглосуточно.

-  ежегодно  составляется (на основе  опрессовки и анализа  года постройки) план замены тепловых сетей  1,9 км.

-  на все, установленное в котельных  оборудование  имеются планы- графии  ППР.

- при УЖКХ  г. Бирска имеется  аварийно- техническая команда, в состав которой входит звено тепловых сетей  на случай, если возникнет ситуация  недостаточности сил, мы имеем возможность привлечь к ликвидации аварийной ситуации службы города.

-  Договорные отношения с  поставщиками ТЭР  оформлены.

- потребители тепловой энергии имеют договора на отпуск тепловой энергии

- все котельные  имеют второй ввод  по электроснабжению. На предприятии имеются емкости под хранение резервного топлива  в количестве, обеспечивающим требующийся 5-ти суточный запас.

- на котельных имеются емкости запаса воды, на двух котельных имеются свои скважины и  вакуумная машина, способная  обеспечить водой любую котельную, в случае  необходимости.

11. Технико-экономические показатели  теплоснабжающих и теплосетевых  организаций;

Технико-экономические показатели  работы ООО «Бирские тепловые сети  за 2012 год:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

12.Тарифы на тепловую энергию;

Копия  утвержденного тарифа прилагается                              Приложение № _______

12. г) Плата за подключение  к тепловым сетям  и поступление  денежных  средств  от осуществления указанной деятельности;

Утвержденного тарифа за подключение 1 Гкал мощности предприятие не имеет. При  выдаче технических условий    производится расчет пропускной способности  трубопроводов и  включаются в  ТУ  мероприятия по замене тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов. Денежные средства от подключения новых мощностей на  реконструкцию источников теплоснабжения не поступают.

12. д) Плата за услуги  по поддержанию  резервной  тепловой  мощности , в том числе  для социально- значимых категорий потребителей ;

Данной  статьи доходов у предприятия нет. В городе также не имеется фонда поддержки  мощности по отоплению  социальнозначимых   объектов;

13. Описание  существующих  технических и технологических проблем  в  системах  теплоснабжения  городского поселения город Бирск;

13. а) Существующие проблемы  организации  качественного  теплоснабжения;

Основными проблемами  организации качественного теплоснабжения являются финансовые:

Планируемые мероприятия на предстоящие 15 лет по повышению надежности теплоснабжения города:

- Необходима замена  основного оборудования :

Котельная № 2 – замена котлов

Котельная № 4,7 – замена основного  оборудования с переводом в автономный режим работы

Котельная № 6 – замена котлов

Котельная № 10 закрытие с  переводом  потребителей на индивидуальное   отопление.

- Реконструкция сетей микрорайона «Центр»  после строительства блочной котельной по ул. Красноармейская.

13. б) Существующие проблемы  организации  надежного и безопасного теплоснабжения;

Надежность и безопасность теплоснабжения  тесно связана с обеспечением качества теплоснабжения, поэтому в масштабах  нашего предприятия  мероприятия в п. а) справедливо отнести и п.б).

13. в) Существующие проблемы развития теплоснабжения   городского поселения город Бирск;

Проблемы в разрезе по всем  источникам теплоснабжения ООО «Бирские тепловые сети»  сведены в таблицу:

Таблица № 7

Ожидаемое положение в теплоснабжении города Бирск   до 2027 года.                                                                                             Таблица № 7

| № | Котельная | Устан.обо рудование | Устан. мощн. Гкал/час | ПодклГк/ч 2012 год | Нагрузка 2027 год | Обеспечение внедрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2027г. |  |  |  |  |
| 1. | Котельная № 1-а | КВГМ-20 | 67,0 | 67,0 | 28,3 | 34,5 | Переключение 0,7 Гк на кот. № 7 Переключение 0,7 Гк на блочную кот. 4МВт по ул. Красноармейская. Реконструкция маги-стральных тепловых сетей | -Замена теплосети д. 159 на д. 219 мм от котельной № 7 до ул. Интернациональной д. 219 мм ППУ -строительство теплосети надземно ППУ в район ул. Чкалова 360м д. 125 мм -подключение ж.д. Мира 136 -подключение ж.д. Мира 144б – -замена надземной т/с д. 150 на д. 219 ППУ в промзоне |
| 2. | Котельная № 1 | ДКВР-10/13 до 115 оС |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная № 2 | КСТГ-40 | 0,07 | - | 0,07 | - | Замена котлов |  |
| 4. | Котельная № 3 | ТВГ-1,5 | 6,0 | Подм. ст | 3,5 | - | Переключение части нагрузки на блочную котельную ул. Красноармейская. Перевод в режим на сосная станция 2,0 Гкал/час | Строительство теплосети от ул. Коммунистической до котельной № 3 (если 2,0 Гкал/час) то 150 мм – по проекту |
| 5. | Котельная № 4 | ТВГ-1,5 АОГВ-46 | 6,08 | 3,52 | 2,1 | 3,5 | Увел мощн.. до 4 МВт и переводом в автоно-мный режим | Блочная котельная 4МВт |
| 6. | Котельная № 6 | Д721Г | 1,46 | - | 0,9 | 0,9 | Замена котлов в 2013 году | Год установки котлов 2002. Замена оборудования в 2013 году |
| 7. | Котельная № 7 | ТВГ-1,5 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | -замена теплосети д. 150 на д. 219 мм от кот. № 7 до ул. Интернациональная на д. 219 мм Реконструкция котел. | Проектные работы Блочная котельная в автономном режиме с нагрузкой 4 МВт 10 млн.руб. |
| 8. | Котельная № 8 | Микро-100 | 0,17 | 0,26 | 0,08 | 0,34 | Замена оборудования с увеличением устан мощности до 0,4 МВт | Котлы установлены в 2002 году Замена оборудования с увеличением мощ-ности до 0,4 МВт |
| 9. | Котельная № 9 | В стадии списания |  |  |  |  | Закрытие котельной | - |
| 10 | Котельная № 10 | КВЗ-ГН-2 | 2,0 | - | 0,3 | - | Перевод потреби-телей на индивиду-альное отопление | Закрытие 2013 году |
| 12. 11 11 | Котельная ПНИ | КВГ-250 | 0,88 | 0,43 | 0,45 | 0,88 | Реконструкция т/с по ТУ | Котлы установлены в 2004 году – замена оборудования в 2014 году |
| 12 | Котельная № 11 | RS-A-250 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | Замена оборудования в 2022 году |
| 15. | Район Интернациональная 161 |  |  |  |  |  |  | Индивидуальное отопление |

13. г) Существующие  проблемы  надежного и эффективного  снабжения  топливом;

При ликвидации задолженности за отпущенную тепловую энергию   проблем с расчетами за потребленное топливо  не будет.

резервного топлива (мазут) в размере 5-ти суточного запаса имеется.

Приобретение  дизельного топлива , которое будет храниться в новом АТХ на котельной № 5 планируется на  2013 год

13. д) Анализ  предписаний   надзорных органов   по устранению  нарушений,  влияющих  на безопасность  и надежность  теплоснабжения

Все имеющиеся предписания выполняются в установленные сроки;

Невыполнения пунктов предписаний по неуважительным причинам нет.

14.Перспективное потребление тепловой энергии  на цели теплоснабжения;

1) Данные базового потребления  на цели теплоснабжения: (2011 год – базовый)

Таблица 30.1

| Котельная | Выработка Гкал/год | С.н. 0,9 % | Отпуск Гкал/год | Потери в т/с8,7 % | Реализация Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 54563,1 | 491,1 | 54072 | 4704,3 | 49367,8 |
| Котельная № 2 | 173,3 | 1,6 | 171,7 | 14,9 | 156,8 |
| Котельная № 3 | 8230 | 74,1 | 8155,9 | 709,6 | 7445,4 |
| Котельная № 4 | 5616,2 | 50,5 | 5565,7 | 484,2 | 5081,4 |
| Котельная № 5 | 50059,1 | 450,5 | 49608,6 | 4315,9 | 45292,6 |
| Котельная № 6 | 535,8 | 4,8 | 531,0 | 46,2 | 484,8 |
| Котельная № 7 | 5897 | 53,1 | 5843,9 | 508,4 | 5335,5 |
| Котельная № 8 | 140,1 | 1,3 | 138,8 | 12,1 | 126,8 |
| Котельная № 9 | 24125,3 | 217,1 | 23908,2 | 2080,0 | 21828,2 |
| Котельная № 10 | 699,9 | 6,3 | 693,6 | 60,3 | 635,8 |
| Котельная № 11 | 223,8 | 2,0 | 221,8 | 19,3 | 202,5 |
| Котельная ПНИ | 1265,8 | 11,4 | 1254,4 | 109,1 | 1145,3 |

2. Данные  по объектам нового строительства (многоквартирные жилые дома  индивидуальный жилищный фонд, общественные и   производственные здания  промышленных предприятий  до 2027 года согласно  списку перспективной застройки и выданных ТУ).

Гкал/час                                                                           Таблица 30.2

| Котельная | Мноквартирные жилые дома | Индивидуальный жилищный фонд | Общественные здания | Производственные здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 |  |  |
| Котельная № 1 | 1,75 |  | 2,75 | 2,01 |
| Котельная № 2 |  |
| Котельная № 3 | Переводится в режим насосной станции |
| Котельная № 4 | 1,42 |  |  |  |
| Котельная № 5 | 3,38 |  | 0,056 |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | 0,26 |  |  |  |
| Котельная № 9 | Закрыта в 2012 году |
| Котельная № 10 | Закрытие в 2013 году |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |
| Котельная ПНИ |  |  |  |  |
| Блочная котельная ул. Красноармейская | 2,46 |  |  |  |

3. Прогнозы  перспективных  удельных расходов  тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение ,согласованных  с требованиями  к энергетической  эффективности  объектов  теплопотребления , устанавливаемых в соответствии  с законодательством Российской Федерации

Приложение № _______

4. Прогнозы  перспективных  удельных расходов  тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Данные по  заводу глубокой переработки зерна:

5. Прогнозы  приростов  объемов потребления  тепловой энергии (мощности)  и теплоносителя  с разделением по видам  теплопотребления  в каждом расчетном элементе  территориального деления  и зоне действия  каждого из существующих  или предлагаемых  к новому  строительству  источников тепловой энергии  на каждом этапе  и к окончанию  планируемого периода.

В городе Бирск территориального деления на районы нет.

Прогноз прироста мощности  Гкал/час до 2027 года:

Таблица 30.3

| Котельная | Уст. мощн. 01.11.12 г. Гкал/час | Подкл. нагр. на 1.11.12 | Прирост на 2017 г | Итого на 2017 год Гкал/час | Прирост до 2027 года | Итого на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники не ООО Бирские тепловые сети : Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | 2,5 |  |  |
| Котельная № 1 | 67,0 | 28,15 | +6,51 -0,7 | 33,96 |  | 33,96 |
| Котельная № 2 | 0,07 | 0,08 |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 6,0 | 3,51 | Переводится в режим насосной станции |
| Котельная № 4 | 6,08 | 2,14 | 1,42 | 3,56 |  | 3,56 |
| Котельная № 5 | 84,3 | 31,02 | 3,44 | 34,5 |  | 34,5 |
| Котельная № 6 | 1,46 | 0,93 | - | 0,93 | - | 0,93 |
| Котельная № 7 | 4,5 | 2,68 | + 0,7 от кот. № 1 | 3,4 |  | 3,4 |
| Котельная № 8 | 0,17 | 0,08 | 0,26 | 0,34 |  | 0,34 |
| Котельная № 10 | 2,0 | 0,28 | Закрытие с переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление |
| Котельная № 11 | 0,43 | 0,27 | - | 0,27 | - | 0,27 |
| Котельная ПНИ | 0,88 | 0,45 | 0,41 | 0,86 | - | 0,86 |
| Блочная котельная ул. Красноармей ская | 3,5 |  | 2,46 0,8 от котель- ной № 3 | 3,26 |  | 3,26 |
| Котельная завода по переработке пшеницы |  |  |  |  |  |  |

Примечание  по котельным ООО Бирские тепловые сети  - теплоноситель вода

( параметры теплоносителя указаны в таблице 20.2)

6.; 7. Вид теплопотребления – один – отопление (см. таблицу 30.3). Деления по районам нет.

8. Потребителей,  имеющих льготный тариф, предприятие не имеет.

9. Потребителей имеющих  свободные перспективные договорные отношения – нет.

10. Потребителей, получающих тепловую энергию по регулируемой цене – нет.

15.	Перспективное балансы тепловой мощности;

Приведены в таблицах: 30,3 , 30.2 , 23,1 .

16. Предложения  по строительству, реконструкции  и техническому перевооружению  источников тепловой энергии;

1. Организация централизованного теплоснабжения города Бирска  – ООО «Бирские тепловые сети».

2. Обоснование, предполагаемых к новому строительству  источников тепловой энергии:

Необходимость покрытия нагрузок, указанных в  письме администрации муниципального района Бирский район  исх № 1272 от 2.10.2012 года  и потребителей , которым выданы технические условия с не истекшим сроком действия

3. Новые источники с комбинированной выработкой тепловой энергии до 2027 года  в городе  Бирске в настоящее время не планируются.

4. Реконструкция существующих источников  с установкой КУ не планируется.

5. обоснование предполагаемых  к реконструкции котельных:

6. Источников тепловой энергии , планируемых к переводу в пиковый режим  - нет.

7. Обоснование расширения зон действия  действующих источников  тепловой энергии  с комбинированной выработкой тепловой энергии:

Расширение зон действия – в пределах  списка перспективной застройки и выданных ТУ.

8. Обоснование  предполагаемых  к выводу  в резерв  и из эксплуатации  котельных  при передаче  тепловых нагрузок  на другие источники  тепловой энергии:

Вывод в резерв  источников теплоснабжения не планируется.

Тепловые сети котельных 3,1,7 и  проектируемой блочной котельной м-н Красноармейская  расположены очень близко. Перераспределение нагрузок планируется следующее:

-  котельная № 2 замена оборудования котельной в связи с истечением срока эксплуатации котлов;

-  котельная № 3 расположена в центре города  в здании 1953 года постройки  с устаревшими марками котлов. Для  менее затратного варианта перевода ее в режим насосной станции   планируется;

а) строительство участка тепловой сети для закольцовки тепловых сетей котельных № 1 и 3;

б) переключение  потребителей  ул. Красноармейская  на проектируемую блочную котельную  для сокращения нагрузки котельной № 3  и возможности подключения  оставшейся части  нагрузки к тепловым сетям котельной № 1 без увеличения диаметров магистральных тепловых сетей в головных участках котельной № 1;

в) переключение потребителей ул. Фрунзе на котельную № 7  с дозагрузкой ее установленной мощности  и  возможностью подключения нагрузок котельной № 3 на  освободившуюся мощность;

г) проектирование и строительство блочной котельной ул. Красноармейская на  перспективную нагрузку этого микрорайона и  части нагрузки котельной № 3 (0,7 Гкал/час);

-  котельная № 4: расположена  в старом здании  с отработавшими  свой срок котлами. Планируется  блочная котельная  с покрытием существующей и перспективной застройки (в существующем здании  невозможна установка нового оборудования)

-  котельная № 5: подключение  перспективной застройки за счет резерва установленной мощности;

-  котельная № 6: замена оборудования  в связи с истечением срока эксплуатации;

-  котельная № 7:  покрытие существующих нагрузок + 0,7 Гкал/час ул. Фрунзе   с заменой основного оборудования и переводом в автономный режим работы;

-  котельная № 8   замена оборудования котельной в связи с истечением срока эксплуатации котлов и  планируемой постройкой мгногоквартирного жилого дома;

-  котельная № 9   закрыта в 2012 году.

-  котельная № 10   закрытие с переводом потребителей на индивидуальное отопление (бывшая котельная ХПП убыточная) в 2013 году;

-  котельная № 11  замена оборудования в 2022 году (истечет расчетный срок эксплуатации котлов);

-  котельная № ПНИ    реконструкция  тепловых сетей по проекту ПНИ, замена котлов;

-  котельная № 8   замена оборудования.

9. Обоснование организации  индивидуального теплоснабжения  в зонах застройки Индивидуальное теплоснабжение планируется в зоне застройки – Интернациональная 161 – т.к. там нет  сетей централизованного теплоснабжения и строительство котельных не планируется.

10. Организация  теплоснабжения  в производственных зонах: не планируется.

11. Обоснование  перспективных балансов  тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки  в каждой из систем  теплоснабжения поселения и ежегодное распределение  объемов  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| Котельная | Уст. мощн. 01.11.12 г. Гкал/час | Подкл. нагр. на 01.11.12 | Прирост на 2017 г | Итого на 2017 год Гкал/час | Прирост до 2027 года | Итого на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники не ООО Бирские тепловые сети: Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | 2,5 |  |  |
| Котельная № 1 | 67,0 | 28,15 | +6,51 -0,7 | 33,96 |  | 33,96 |
| Котельная № 2 | 0,07 | 0,08 |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 6,0 | 3,51 | Переводится в режим насосной станции |
| Котельная № 4 | 6,08 | 2,14 | 1,42 | 3,56 |  | 3,56 |
| Котельная № 5 | 84,3 | 31,02 | 3,44 | 34,5 |  | 34,5 |
| Котельная № 6 | 1,46 | 0,93 | - | 0,93 | - | 0,93 |
| Котельная № 7 | 4,5 | 2,68 | + 0,7 от кот. № 1 | 3,4 |  | 3,4 |
| Котельная № 8 | 0,17 | 0,08 | 0,26 | 0,34 |  | 0,34 |
| Котельная № 10 | 2,0 | 0,28 | Закрытие с переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление |
| Котельная № 11 | 0,43 | 0,27 | - | 0,27 | - | 0,27 |
| Котельная ПНИ | 0,88 | 0,45 | 0,41 | 0,86 | - | 0,86 |
| Блочная котельная ул. Красноармей ская | 3,5 |  | 2,46 0,8 от котель- ной № 3 | 3,26 |  | 3,26 |
| Котельная завода по переработке пшеницы |  |  |  |  |  |  |

12. Расчет радиусов  эффективного  теплоснабжения  каждой из систем.

Теплоснабжения, позволяющих  определить условия ,при которых подключение  теплопотребляющих установок  к системе  теплоснабжения нецелесообразно  вследствие  увеличения  совокупных расходов  в указанной  системе .

Расчет радиусов  эффективного теплоснабжения не производился.

17. Предложения  по новому строительству  и реконструкции  тепловых сетей  и сооружений на них:

( с учетом перспективной застройки  на 1.11.2012 года )

Котельная  № 1:

1.Строительство теплосети надземно ППУ на ул. Чкалова от  Чекмагушнефть 360м    д. 125 мм

2.Замена надземной  теплосети д. 159 мм на 219 мм  в промзоне

3.Строительство вводов в ж.д.  Мира 136,144-б,Коммунистическая 101.

Котельная №  3

1.Замена теплосети  по ул. Интернациональной-Коммунистической и строительство  от ул. Коммунистической до ТК на выходе из котельной № 3

Котельная №  4

1.Строительство вводов на  ж.д. пер Коммунаров 12-а , Комарова 12

Котельная №  5

1. Замена теплосети  от ТК-167 по ул. Гагарина  д. 273 мм  400 м.п. в ППУ изоляции.

2. Замена теплосети д. 300 мм от ул. Гагарина  до Бойлерной 200 квартала 90 м.

3. Строительство ввода теплосети на ж.д. Лермонтова ,54.

4. Строительство ввода теплосети  на ж.д. 200 кв. с заменой участка теплосети  д. 50 на д. 76 мм .

5. Строительство теплосетей от  ул. Интернациональной (район детдома  до  района «Военный городок».

6. Строительство теплосети на ж.д. Гагарина 85-а,87-а с переподключением ж.д. Гагарина 87.

7. Подключение ж.д. на месте бывшей котельной № 2 на 180 квартале.

Котельная №  7

1. Замена участка теплосети  от котельной  до ул. Интернациональной и далее по ул. Интернациональной   с д. 159 мм на  д. 219 мм.

18. Перспективные  топливные  балансы

а) расчеты  перспективных  максимально-часовых  и годовых  расходов  основного вида  топлива  для зимнего, летнего  и переходного  периодов, необходимого для  обеспечения  нормативного функционирования  источников тепловой энергии  на территории поселения;

Данные по часовым расходам топлива  сведены в  Таблицу 36.1.

Расчет нормативных запасов аварийного топлива прилагается . Приложение  № ___

Расчетные годовые  расходы топлива на все котельные ( включая блочную котельную ул. Красноармейская ) не превышают лимиты ,указанные в разрешении на использование топлива.

19.Оценка    надежности  теплоснабжения.

1. Обеспечение перспективных показателей  надежности, определяемых числом  нарушений  в подаче  тепловой энергии;

При реализации всех запланированных к внедрению до 2027 года мероприятий   обеспечение надежности  будет возможно.

2. Обеспечение  перспективных показателей, определяемых приведенной  продолжительностью  прекращений  подачи тепловой энергии;

Прекращение подачи тепловой энергии на три и более  часа за последние пять лет  не было.

3. Обоснование перспективных показателей,определяемых приведением  объемов  недоотпуска тепла  в результате нарушений в подаче тепловой энергии ;

Недоотпуска тепловой энергии нет.

4. Обоснование перспективных показателей, определяемых  средневзвешенной  величиной  отклонений  температуры  теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя  в результате нарушений  в подаче тепловой энергии;

Для обеспечения надежности  теплоснабжения  в течение расчетного срока (до 2027 г.)

а) Применять  на источниках тепловой энергии рациональные тепловые схемы  с дублированными связями;

б) При проектировании источников теплоснабжения   предусматривать  установку резервного оборудования;

в) Осуществлять закольцовки тепловых сетей, необходимые для резервирования  теплоснабжения отдельных районов города;

г) Применять  на источниках тепловой энергии новые  технологии, позволяющие обеспечить и повысить  надежность:

20.Обоснование инвестиций  в новое строительство, реконструкцию   и техническое перевооружение  источников тепловой энергии;

1. Оценка  необходимых  финансовых  потребностей  для осуществления  нового  строительства, реконструкции  и технического перевооружения источников   тепловой энергии;

Размеры необходимых финансовых затрат (в ценах 2012 года)  приведены в таблице 39.1

2. Предложения по источникам  инвестиций, обеспечивающим  финансовые потребности;

Источники инвестиций – бюджет РБ

3. Расчеты  эффективности инвестиций;

Приложение № _________

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Котельная | Итого на 2027 год Гкал/час | Норма расхода топлива кг.у.т.на 1 Гкал Среднегодовая | Максим. часовой расход топлива( газа) кг.у.т. /час при норме 159,0 кг у.т./Гкал | Расход топлива кг у.т./час в переходный период (+8º С) Кг у.т. /Гкал/час при норме 161 кг у.т. | Расход топлива в летний период Кг у.т./час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 33,96 | 159,9 | 2399,64 | 1027,9 | - |  |
| Котельная № 2 | 0,08 | 159,9 | 12,72 | 2,42 | - |  |
| Котельная № 3 | Насосная станция |
| Котельная № 4 | 3,56 | 159,9 | 566,04 | 107,76 | 6,4 |  |
| Котельная № 5 | 34,5 | 159,9 | 5485,5 | 1043,97 | - |  |
| Котельная № 6 | 0,93 | 159,9 | 148,87 | 28,15 | 8,1 |  |
| Котельная № 7 | 3,4 | 159,9 | 540,6 | 102,92 | - |  |
| Котельная № 8 | 0,34 | 159,9 | 54,06 | 10,29 | - |  |
| Котельная № 10 | Закрытие в 2013 году |
| Котельная № 11 | 0,27 | 159,9 | 42,93 | 8,17 | - |  |
| Котельная ПНИ | 0,86 | 159,9 | 136,74 | 26,03 |  |  |
| Блочная котельная ул. Красноармейская | 3,26 | 159,9 | 518,34 | 98,68 | - |  |